Общество с ограниченной ответственностью

Проектно-изыскательская фирма

«АРХИП»

Генеральный план

Муниципального образования

«Шабердинское»

Завьяловского района Удмуртской Республики.

Инв. № 4427.14

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

Ижевск. 2015 г.

Проект разработан авторской группой в составе:

- Гл. инженер проекта					Сорокина П.Д.

- Гл. архитектор проекта 					Яковицкий В.П.

- Инженер экономист						Сорокина П.Д.

- Ведущий специалист теплотехник				Казанцева И.Д.

- Ведущий инженер сантехник				Курсова И.Б.

- Ведущий инженер электрик				Кучина Л.В.

Проект разработан при организационном содействии и авторском участии:

Главы Администрации и специалистов  МО «Шабердинское»,

Начальника Управления Архитектуры Администрации МО «Завьяловский район».

Состав проекта.

Материалы по обоснованию.

Пояснительная записка

(формат  Word)

Графическая часть

(формат PDF)

Карта современного использования территории:

в масштабе 1:25 000. АП-4.

Карта комплексной оценки современного положения:

Планируемое размещение объектов регионального и районного значения.

Функциональное зонирование.

Зоны с особыми условиями использования территории.

в масштабе 1:25 000. АП-5.

Исходные данные.

(1 экземпляр в архиве ООО «Архип»).

Пояснительная записка.

Оглавление

Общие положения.	5

1. Общие сведения о Муниципальном образовании.	9

1.1. Историческая справка.	9

1.2. Существующее положение.	10

1.3. Природно-климатические и инженерно-геологические условия.	11

2. Анализ градостроительного развития территории МО «Шабердинское».	13

2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	13

2.2. Развитие градообразующей базы.	13

2.3. Население.	17

2.3.1. Структура населения.	17

2.3.2. Прогноз численности населения по МО.	17

3. Планируемые градостроительные решения.	20

3.1. Предложения по изменению границ населённых пунктов	20

3.2. Предложения по переводу земель в иные категории	21

3.3. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.	23

3.3.1. Жилая зона.	24

3.3.2. Общественно-деловая зона.	26

3.3.3. Производственная и коммунально-складская зоны.	29

3.3.4. Зона сельскохозяйственного использования.	31

3.3.5. Объекты зон специального назначения.	32

3.3.6. Транспортная инфраструктура.	33

3.3.7. Охрана культурного наследия.	34

3.3.8. Рекреационный потенциал.	36

3.3.9. Зоны с особыми условиями использования.	37

4. Охрана окружающей среды.	41

5. Инженерное обеспечение.	45

5.1. Водоснабжение.	45

5.2. Водоотведение.	50

5.3. Газоснабжение.	51

5.4. Теплоснабжение.	53

5.5. Электроснабжение.	58

5.6. Сети связи.	60

6.Основные технико-экономические показатели.	62

7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	64

# Общие положения.

Генеральный план МО «Шабердинское» разработан на основании и в соответствии техническому заданию, утверждённому Главой Администрации МО «Шабердинское» и согласованному Главой Администрации МО «Завьяловский район».

Главной целью генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильём населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

-	определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

-	повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

-	обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

-	обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

-	определение перспектив формирования функциональных зон;

-	определение направлений дальнейшего развития муниципального образования;

-	дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

-	улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

-	формирование устойчивых транспортных связей с соседними территориями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

-	развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

-	выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

-	определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

-	повышение эффективности использования территории;

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учёт и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры.

При разработке генерального плана учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (от 26 мая 2011 г);

-	СП42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

-	Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ "О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике"

-	Республиканские нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике 2012 г.

При разработке проекта учтены:

-	положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Завьяловского муниципального района;

-	положения Схемы территориального планирования Завьяловского муниципального района в отношении рассматриваемой территории;

-	Стратегия социально-экономического развития Завьяловского района на период до 2020 года;

-	Программа социально-экономического развития муниципального образования «Шабердинское» Завьяловского района на 2013-2015 гг.

Исходные данные, используемые в проекте:

-	Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования, предоставленные подразделениями Администрации Завьяловского муниципального района;

-	Анкетные данные по формам, предоставленным проектной организацией;

Основные графические материалы разработаны на топографических материалах в М 1:10000 (1985г.), ортофотопланах в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данных публичной кадастровой карты.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2014 г.;

1 этап –2025г.;

2 этап – 2040 г. расчётный срок;

Генеральным планом устанавливаются границы расширения населённых пунктов. Если территории, отведённые для развития жилых зон, разделены на смежные участки, имеющие кадастровое деление, закреплены по собственникам и т.п., то на последующих этапах проектирования - проекты планировок  выполнять на всю территорию для обеспечения:

- согласованности интересов владельцев смежных участков

- оптимальных схем транспортной и инженерной инфраструктуры

- рациональной схемы соцкультбыта и озеленения выделенной территории.

Разработка проектной документации выполняется на основе решений, принятых в задании на проектирование. Этапы строительства устанавливаются заказчиком и указываются в задании на проектирование.

Термины и определения.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

Градостроительная документация – обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

Задание на проектирование (градостроительное задание) – документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

Нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

Муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

Исполнитель – физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключённого с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее её подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключённого контракта;

Объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

# 1. Общие сведения о Муниципальном образовании.

## 1.1. Историческая справка.

До революции Шабердино входило в состав Сарапульского уезда Вятской губернии. По данным десятой ревизии в 1859 году в 31 дворе казённой деревни Вуко-Чудзя при ключе Валзели проживало 262 человека.

В 1920 году деревня входит во вновь образованную Вотскую АО, становится центром Шабердинского сельсовета.

Шабердинский сельсовет Советской волости с центром в деревне Шабердино был образован в 1924 году.

В 1929 году он входит во вновь образованный Ижевский район.

В 1930 – открылась Шабердинская школа, организовалась почтовая связь и открылась сберкасса.

В 1934 – открылся магазин

В 1934 году по Шабердинскому сельскому Совету процент коллективизации составил 47%

До 1960 года на территории сельского Совета было: 10 колхозов, 6 школ, 6 клубов, 6 медпунктов.

В 1960 – начало строительства Вараксинской птицефабрики

До 1966 года в административном отношении сельский Совет относился к Ижевскому району и в состав входили населённые пункты:

д.Шабердино, д.Люкшудья, д.Ст.Сентег, д.Чужъялово, д.Малиново,

д.Труд Пчела, поч.Майский,  поч.Вознесенский, поч.Михайловский, полустанок Вараксино, ст.Воложка, ст.Люкшудья

В 1965 году его включают в Завьяловский район.

1991 – деление на два сельских Совета:

Вараксинский и Шабердинский - отделяется Вараксинский сельсовет

1992 – переданы земли населённых пунктов  - 523 га

1994 – роспуск депутатов сельского Совета в рамках закона о местном самоуправлении и создание Шабердинской сельской администрации.

Муниципальное образование «Шабердинское» создано и зарегистрировано в 2005 году и занесено в Единый государственный реестр юридических лиц  26 декабря 2005 года.

Администрация муниципального образования «Шабердинское» осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого Решением Совета депутатов муниципального образования «Шабердинское» от 08 декабря 2005 года.

Новый статус МО «Шабердинское» получило с введением в действие ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 1 января 2006г., в соответствии с которым у МО появился собственный бюджет, собственные полномочия, включая право на нотариальные действия.  Наиболее важными, ответственными являются:

Полномочия по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за наполнением бюджета;

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в собственности поселения;

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

Создание условий для организации досуга граждан.

Самостоятельное осуществление градостроительной деятельности на территории поселения.

## 1.2. Существующее положение.

Центр МО «Шабердинское» Завьяловского района Удмуртской Республики расположен на расстоянии 16 км от республиканского центра – города Ижевска,  5 км  от железнодорожной станции Люкшудья.

Площадь территории в границах муниципального образования составляет 18 899 га

Территория муниципального образования, расположена в северо-восточной части Завьяловского района. Граничит:

- на севере -  Якшур-Бодьинский район,

- на востоке  - по черте города Ижевска (Октябрьский район) до кварталов 10 и 9 Заречного лесничества ФГУП Ижевского лесного хозяйства, далее  - по восточной границе кварталов 9, 14, 15, .20,.28, 38, 44, 48, 49, 62, 71, Заречного лесничества ФГУП Ижевского лесного хозяйства,

- на юге – по южной границе кварталов 71, 70, 69, 59, 48, 47, 46, 45, 44 Заречного лесничества Ижевского ФГУП Ижевского лесного хозяйства,

- на западе -  Люкское муниципальное образование.

На территории поселения протекают следующие реки и ручьи:

- в северной части МО притоки р.Иж, - р.Черношур, р.Пестовка, руч.Лесной

- в центральной части р.Люк с притоком р.Сентек и ручьями

- в южной части р.Мужвайка с притоками р.Карашур, р.Чемошурка, р.Вишурка, р.Шандашурка, р.Кузьминка, р.Правая Чужьяловка.

Имеется несколько прудов в д.Чужьялово, в д.Шабердино, в с.Люкшудья, у д.Пестовка.

Через территорию муниципального образования с севера на юг проходит автодорога Обход г.Ижевска на подъездной автодороге к г.Перми, с асфальтобетонным покрытием, II технической категории. Данная автодорога, до передачи в федеральную собственность считается региональной.

В меридиональном направлении её пересекает дорога Ижевск - Люк регионального значения, с асфальтобетонным покрытием, ІV технической категории;

Дорога Ижевск-Люк  - Люкшудья межмуниципального значения, протяжённостью 7,4 км, из них 6,5 км с асфальтобетонным покрытием и 0,9 км - с гравийным покрытием,  ІV технической категории.

Выше перечисленные автомобильные дороги, находятся на балансе Миндортранса

Все остальные дороги местного значения

По территории МО проходит железная дорога Ижевск – Игра, к которой примыкает железнодорожная ветка Люк-Люкшудья. Имеется две ж/д станции в с.Люкшудья  и в д.Пестовка

Автотранспортная связь с районным центром Завьялово и городом Ижевском осуществляется маршрутными такси.

Население муниципального образования составляет 2498 человека с количеством хозяйств 1356. В муниципальном образовании девять населённых пунктов.

Населённые пункты МО «Шабердинское»

Таблица  № 1.1

| № | Населённый пункт | Количество хозяйств, населения, в том числе проживающих постоянно |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хозяйства, единиц | Население, чел |
| 1 | дер. Шабердино | 416 | 1047 |
| 2 | село Люкшудья | 588 | 1148 |
| 3 | дер. Люкшудья | 32 | 19 |
| 4 | дер. Старый Сентег | 110 | 116 |
| 5 | дер. Чужьялово | 65 | 97 |
| 6 | дер. Пестовка | 56 | 16 |
| 7 | починок Михайловский | 21 | 9 |
| 8 | починок Майский | 29 | 29 |
| 9 | починок Вознесенский | 39 | 17 |
|  | Итого | 1356 | 2498 |

На территории муниципального образования осуществляют свою работу:

- МБОУ Шабердинская СОШ (Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение, Шабердинская средняя общеобразовательная школа), д. Шабердино;

- МБОУ Люкшудьинская ООШ (Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение, Люкшудьинская основная общеобразовательная школа), с. Люкшудья;

- Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение, Шабердинская средняя общеобразовательная школа, структурное подразделение «Шабердинский детский сад»;

- Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение, Люкшудьинская основная общеобразовательная школа, структурное подразделение «Люкшудьинский детский сад»;

- МУСО «КЦСОН Завьяловского района» отделение приют для несовершеннолетних детей;

- Администрация муниципального образования «Шабердинское»;

- Шабердинский ФАП;

- Люкшудьинский ФАП;

- Старосентегский ФАП;

- МБУ "Культурный Комплекс "Шабердинский",

- Структурное подразделение Люкшудьинский Дом Культуры;

- Два отделения ФГУП "Почта России";

- Два узла АТС «Ростелеком»,

- Десять малых предприятий малого бизнеса;

- Шесть индивидуальных предприятий торгующих товарами повседневного спроса;

- Три магазина Ижевского потребительского общества;

- подсобное хозяйство с землями ассоциации «Агропроминвест».

Основными градообразующими предприятиями, расположенными на территории МО являются:

- ООО СХП «Леон», основное направление хозяйства - молочно-мясо-картофельное.

- ОАО "Люкшудьинский леспромхоз";

- «Завьяловолес» филиал АУУР Удмуртлес, Люкшудьинский производственный  участок;

- ООО «Вирт», пекарня;

- ООО «Хлебушко», пекарня;

- Ижевское отделение Горьковской железной дороги;

- ООО ПФ «Стройлес», пилорама;

- Индивидуальные предприниматели;

- Подсобное хозяйство с землями ассоциации «Агропроминвест».

(Смотри таблицу 2.2.2).

## 1.3. Природно-климатические и инженерно-геологические условия.

Климат Завьяловского района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, тёплым летом и двумя переходными сезонами» весной и осенью. Сезонная зональность климата (4 времени года) чётко выражена. Средняя температура января –14,6 град. С, июля +18,7 град. С, среднее количество осадков 554 мм в год. Среднегодовая скорость ветра – 3.4 м/с. среднегодовая влажность воздуха – 75%. Господствующее направление ветра юго-западное.

Часть территории покрыта лесами, основу которых составляют хвойные породы (сосна, ель, пихта и другие породы, частично лиственные).

Гидрография территории МО рассечена множеством оврагов в основном заросших лесом, по дну которых протекают ручьи в период водополья. Преобладающий тип почвы глины, суглинки и частично пески верхнепермских отложений. Инженерно – геологические условия территории характеризуются благоприятными строительными условиями. Однако в ряде случаев они осложнены расчленённостью рельефа, близким залеганием грунтовых вод, заболачиванием, наличием месторождений полезных ископаемых, а также грунтов с ослабленной несущей способностью.

Грунтами оснований фундаментов возводимых зданий и сооружений служат элювиально-делювиальные суглинки с нормативным давлением 2кг/см2 и коренные породы, являющиеся надёжным основанием для любых видов сооружений.

Оценка территорий по совокупности природных факторов.

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности. По инженерно-геологическим условиям территория МО благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчленённых оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория МО отнесена также к благоприятной.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1.5 кг/см2 и крутизной склонов от 0 до 8 % с залеганием грунтовых вод не менее 3м для гражданского и 7м – для промышленного строительства.

К ограниченно-благоприятным территориям отнесены крутые склоны, балки с уклонами от 8 до 20%, переувлажнённые территории с плоским рельефом (уклоны менее 0.5%) и уровнем грунтовых вод менее 1.5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками. При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

# 2. Анализ градостроительного развития территории МО «Шабердинское».

## 2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В 2012 году принята «Программа социально-экономического развития муниципального образования «Шабердинское» Завьяловского  района на 2013-2015 гг. (далее – программа).

В программе проанализированы итоги социально-экономического развития муниципального образования; обозначены процессы, определяющие направления развития в перспективе.

Приоритетными направлениями развития МО становятся:

1. Улучшение роли администрации муниципального образования в плане управления, координации, взаимодействия, а также улучшение и создание условий для работы подведомственных учреждений и предприятий различных форм собственности, расположенных и функционирующих на территории сельской администрации;

2. Совершенствование форм и методов работы со всеми  социальными группами населения;

3. Активное участие в газификации населённых пунктов, привлечение населения;

4. Благоустройство и озеленение территории;

5. Расширение сети культурно-досуговых учреждений, за счёт средств инвесторов, в целях приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни;

6. Осуществление контроля, за использованием земель и охраны окружающей среды.

В соответствии с принятой программой жизненное благополучие населения муниципального образования определяется, в частности, рядом задач, решение которых непосредственно связано с задачами территориального планирования.

## 2.2. Развитие градообразующей базы.

Генеральный план МО выполнен в соответствии со схемой специализации сельскохозяйственного производства района с учётом перспективного плана развития основного предприятия ООО СХП «Леон»,

В настоящее время на предприятии ООО СХП «Леон», имеется  поголовье крупного рогатого  скота  908 голов.  В  соответствии  с  заданием  на  проектирование поголовье  крупного  рогатого  скота планируется  на 1 этап 1000 голов и 1200 голов на расчётный срок.

Для   обеспечения   ферм   и  животноводческого  комплекса  кормами  в хозяйстве предусмотрена специализация бригад по заготовке кормов. Расчёты потребности в кормах выполнены согласно «Общесоюзным нормам технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота» и «Нормативам затрат труда на гектар посева, голову скота, центнер продукции растениеводства, животноводства, на валовую продукцию сельского хозяйства. Москва 1984 год».  В растениеводстве   развитие   градообразующей   базы   определяют   посевом зерновых, кормовых культур и их урожайностью. Важными факторами в деле повышения урожайности сельскохозяйственных культур является введение научно  обоснованной  системы  земледелия,  создание  высокопродуктивных сенокосов и пастбищ. Расчёт трудозатрат по предприятию ООО СХП «Леон» в таблице № 2.2.1.

Структура посевных площадей предусматривает реализацию сельско-хозяйственной продукции, полное обеспечение хозяйства потребным количеством элитных семян, создание прочной кормовой базы для выращивания и производства племенного молодняка крупного рогатого скота.

Расчёт трудозатрат по предприятию ООО СХП «Леон»

Таблица № 2.2.1

| № | Наименование | Площадь посевов (га) или поголовье скота (голов) | Требуется чел/час на 1 га посевов или на 1 голову животных | Всего требуется чел/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Расч. срок | Первый этап | Расч. срок | Первый этап | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 1 | Растениеводство |  |  |  |  |  |  |
|  | Зерновые | 1914 | 1914 | 24,0 | 28,0 | 45936 | 53592 |
|  | Картофель | 0 | 0 | 197,0 | 209,0 | 0 | 0 |
|  | Овощные | 20 | 20 | 520,0 | 602,0 | 10400 | 12040 |
|  | Кормовые | 0 | 0 | 16,2 | 19,6 | 0 | 0 |
|  | Корнеплоды | 30 | 30 | 238,0 | 268,0 | 7140 | 8040 |
|  | Силосные | 0 | 0 | 16,2 | 19,6 | 0 | 0 |
|  | Однолетние травы | 0 | 0 | 7,2 | 8,5 | 0 | 0 |
|  | Многолетние травы | 3600 | 3600 | 16,5 | 22,4 | 59400 | 80640 |
|  | Пары | 800 | 800 | 9,0 | 9,0 | 7200 | 7200 |
|  | Сенокосы | 46 | 46 | 15,0 | 19,0 | 690 | 874 |
|  | Пастбища | 240 | 240 | 7,7 | 6,0 | 1848 | 1440 |
|  | Итого: | 6650 | 6650 |  |  | 132614 | 163826 |
|  | (человек), см. прим. |  |  |  |  | 72 | 102 |
| 2 | Животноводство |  |  |  |  |  |  |
|  | Племзавод по разведению КРС, молочно-товарные фермы, откормочник. | 1000 | 1200 | 100 | 70 | 100000 | 84000 |
|  | Итого: | 1000 | 1200 |  |  | 100000 | 84000 |
|  | (человек), см. прим. |  |  |  |  | 54 | 52 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 232614 | 247826 |
|  | (человек), см. прим. |  |  |  |  | 126 | 154 |
|  | Принимаем |  |  |  |  | 120 | 150 |

Примечание:

Среднегодовая потребность в рабочей силе в с/х производстве

при норме 	1840	чел/час на 1 этап

при норме 	1610	чел/час на расчётный срок

Сводные данные о численности кадров предприятий и организаций МО

Таблица 2.2.2

| № п/п | Наименование предприятий | Число работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. полож. | Первый этап | Расчётн. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Предприятия |  |  |  |
| 1 | ООО «Бытовик» | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Завод пластиковых труб и металлических конструкций (в стадии строительства) | 10 | 50 | 100 |
| 3 | Кирпичный завод (в стадии строительства) | 5 | 20 | 50 |
| 4 | ООО «ИЗКМ» Ижевский Завод Керамических материалов | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Ижевское отделение Горьковской ж/дороги | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Пункты КБО | 1 | 5 | 10 |
|  | Производство и продажа с/х продукции |  |  |  |
| 7 | ООО СПХ «ЛЕОН» (в том числе убойный цех) | 112 | 120 | 150 |
| 8 | ИП «Миннегалиев» «Агропроминвест» | 2 | 10 | 20 |
| 9 | ИП «Корепанов» | 2 | 4 | 6 |
|  | Деревопереработка |  |  |  |
| 10 | ООО ПФ «Стройлес» | 13 | 20 | 30 |
| 11 | ОАО «Люкшудьинский леспромхоз» | 103 | 120 | 130 |
| 12 | «Завьяловолес» Люкшудьинский участок | 7 | 10 | 15 |
| 13 | ИП «Просалов», пилорама | 4 | 5 | 6 |
| 14 | ООО «Майский лес», пилорама | 6 | 10 | 15 |
|  | Торговля |  |  |  |
| 15 | ООО «Вирт», ООО «Хлебушко» | 10 | 12 | 15 |
| 16 | ИП «Наймушин» | 4 | 5 | 6 |
| 17 | ООО «Маяк» | 4 | 5 | 6 |
| 18 | ООО «Удача» | 7 | 9 | 12 |
| 19 | Ижевское потребительское общество | 4 | 5 | 6 |
| 20 | ИП «Широбоков» | 4 | 5 | 6 |
| 21 | ИП «Лекомцева» | 4 | 5 | 6 |
| 22 | ИП «Шиляева» | 4 | 5 | 6 |
| 23 | ООО «Лейсан» | 4 | 5 | 6 |
| 24 | КООП «Радамир»,Магазин | 4 | 5 | 6 |
| 25 | ИП «Сгибнев» | 4 | 5 | 6 |
| 26 | ИП «Колупаева» | 3 | 5 | 6 |
|  | Магазины |  | По расчёту |
|  | Кафе-столовые |  | По расчёту |
|  | Итого: | 356 | 480 | 655 |
|  | Организации |  |  |  |
| 1 | Администрация МО «Шабердинское» | 8 | 10 | 12 |
| 2 | Культурный Комплекс «Шабердинский» | 10 | 15 | 20 |
| 3 | Дом Культуры в Люкшудье | 6 | 12 | 20 |
| 4 | Шабердинская Школа | 45 | 60 | 70 |
| 5 | Люкшудьинская Школа | 35 | 55 | 65 |
| 6 | Шабердинский детский сад | 20 | 25 | 40 |
| 8 | Люкшудьинский детский сад | 20 | 25 | 40 |
| 9 | Шабердинский ФАП | 4 | 6 | 10 |
| 10 | Старосентегский ФАП | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Люкшудьинский ФАП | 1 | 3 | 5 |
| 12 | «КЦСОН Завьялово» Отделение приюта | 4 | 4 | 4 |
| 13 | «Почта России» отделение в Шабердино | 2 | 4 | 6 |
| 14 | «Почта России» отделение в Люкшудья | 2 | 4 | 6 |
| 15 | ОАО «Сбербанк России» | 1 | 2 | 3 |
| 16 | АТС «Ростелеком» | 3 | 4 | 5 |
|  | Итого: | 163 | 233 | 312 |

Градообразующие кадры.

Расчёт потребности в рабочей силе произведён по трудовым затратам, исходя из объёма работ в сельскохозяйственном производстве, подсобных предприятий в строительстве и культурно-бытовом обслуживании.

Суммарные затраты в растениеводстве и животноводстве определены по кормовым затратам рабочего времени на гектар посева и голову животных (таблица № 2.2.1).

Сводные данные о численности кадров предприятий и организаций МО выполнены в таблице № 2.2.2.

Расчёт градообразующих кадров сделан по примерным нормативам, принятым для экономического обоснования схемы территориального планирования применительно к местным условиям.

Косвенные затраты приняты в размере 20% от прямых. Затраты на подсобные предприятия и культурно-бытовое обслуживание приняты в размере 15% от прямых и косвенных затрат. На строительство и текущий ремонт затраты составляют 12% от вышеперечисленных. Расчёт трудовых кадров выполнен в таблице № 2.2.3.

Расчёт трудовых кадров.

Таблица №  2.2.3

| № п/п | Виды затрат | Количество человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | Расчётный срок |
| 1 | Прямые затраты (градообразующие) | 480 | 655 |
| 2 | Косвенные затраты (20% от прямых) | 96 | 131 |
| 3 | Подсобные предприятия и культурно-бытовые учреждения (15% от 1+2) | 86 | 118 |
| 4 | Строительство и текущий ремонт зданий и сооружений (12% от 1+2+3) | 79 | 108 |
|  | ИТОГО: | 742 | 1012 |

## 2.3. Население.

### 2.3.1. Структура населения.

Динамика численности сельского постоянного населения  по годам.

| Годы | Число жителей | Кол-во семей |
| --- | --- | --- |
| 01.01.1989 | 1791 | 557 |
| 01.01.1990 | 1802 | 561 |
| 01.01.1995 | 1896 | 582 |
| 01.01.2000 | 1989 | 605 |
| 01.01.2005 | 2082 | 618 |
| 01.01.2010 | 2260 | 638 |
| 01.01.2014 | 2498 | 667 |

На территории МО «Шабердинское» на начало 2014 года  проживает 2498 человек. Приведённые данные показывают, что численность населения муниципального образования ежегодно прибывает в среднем на 28 человек.

Средняя численность семьи увеличивается с 3,2 (1989г) до 3,7 (2014г) на 16%.

Структура населения по возрастному составу.

| № п/п | Возрастные группы | Чел. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети дошкольного и школьного возраста в т.ч. | 561 | 22,4 |
|  | Дети до 7 лет (дошкольного возраста) | 220 | 8,8 |
|  | Учащиеся от 8 до 15 лет | 293 | 11,7 |
|  | Учащиеся от 16 до 18 лет | 48 | 1,9 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 1 479 | 59,2 |
| 3 | Пенсионеры и инвалиды | 458 | 18,4 |
|  | ВСЕГО: | 2 498 | 100,0 |

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

### 2.3.2. Прогноз численности населения по МО.

Расчётная численность населения методом  трудового баланса

Численность населения МО определяется по формулам на первый этап (1)  и на расчётный срок (2)

| Ап х 100 Нп = ---------------------------------- (1) Тп – ап – Вп – Пп + Мп - Бп | Ар х 100 Нр = ---------------------------------- (2) Тр – ар – Вр – Пр + Мр – Бр |
| --- | --- |

где:

Нп и Нр – численность населения.

Ап и Ар – абсолютная численность 742 чел. на 1 этап и 1012 на расч. срок.

Тп и Тр – удельный вес населения в трудоспособном возрасте 58% на 1 этап и 56% на расчётный срок.

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте 3% на 1 этап и 3% на расчётный срок.

Вп и Вр - удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства 8% на 1 этап и расчётный срок.

Пп и Пр - удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте 2% на 1 этап и расчётный срок.

Мп и Мр - удельные веса работающих пенсионеров 9 % на 1 этап и 8 % на расчётный срок.

Бп и Бр - удельные веса обслуживающих групп населения 17% на 1 этап и 19% на расчётный срок.

742 х 100                    74189

Нп = ------------------------------ = ------------ = 2005 человек  (1)

58 – 3 – 8 – 2 + 9 – 17            37

1012 х 100               101237

Нр = ------------------------------ = ------------ = 3164 человек  (2)

56 – 3 – 8 – 2 + 8 – 19              32

Прогноз численности населения по естественному приросту и миграции

Среднегодовой прирост населения – 28 человек

На 1 этап (2025 год)         28 чел. *10 лет = 280 чел.

2498 чел (сущ. население) + 280 чел = 2778 чел

На перспективу (2040 год)     28 чел. *15 лет = 420 чел.

2778 чел (1 этап) + 420 чел = 3198 чел

Учитывая транспортную доступность к городу Ижевску, востребованность территорий МО, заявления инвесторов по использованию участков находящихся в собственности, принимаем численность  городского населения (маятниковые мигранты) 3 300 человек:

на первый этап        (до 40 %)   =  1 100   чел

на расчётный срок  (до 70 %)   =  2 200 чел

Сопоставление расчётов по формулам

|  | Расчётная численность населения установленная методом трудового баланса | Ожидаемая численность населения установленная по естествен. приросту и миграции | + избыток производства (недостаток населения) – недостаток производства (избыток населения) | Величина расхождения в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На первый этап | 2005 | 2778 | -773 | -7,73 % |
| На расчётный срок | 3164 | 3198 | -34 | -0.34 % |

Метод трудового баланса, показывает недостаток производства на территории МО. Необходимо создавать новые производственные подразделения и новые рабочие места среднего и малого бизнеса.

Окончательная  величина  прогнозируемого населения  на   территории  муниципального образования составляет:

На первый этап: 2780 + 1100 = 3880 человек.

На расчётный срок: 3200 + 2200 = 5400 человек.

Население МО по сравнению с исходным годом (2498 человек) увеличится:

На первый этап в 1,6 раз. (155%)

На расчётный срок в 2,2 раза (216%)

Прогноз численности населения по населённым пунктам МО.

| № | Населенный пункт | Население (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | 1-й этап | расч.срок |
| 1 | дер. Шабердино | 1 047 | 1 362 | 1 684 |
| 2 | село Люкшудья | 1 148 | 1 371 | 1 684 |
| 3 | дер. Люкшудья | 19 | 203 | 439 |
| 4 | дер. Старый Сентег | 116 | 161 | 226 |
| 5 | дер. Чужьялово | 97 | 154 | 228 |
| 6 | дер. Пестовка | 16 | 16 | 16 |
| 7 | починок Михайловский | 9 | 106 | 273 |
| 8 | починок Майский | 29 | 258 | 422 |
| 9 | починок Вознесенский | 17 | 248 | 427 |
|  | Итого | 2 498 | 3 880 | 5 400 |

# 3. Планируемые градостроительные решения.

## 3.1. Предложения по изменению границ населённых пунктов

Разрабатываемый генеральный план не предусматривает изменение границ муниципального образования. Общая площадь территории в административных границах составляет 18 899 га. В целях обеспечения развития муниципального образования, данный проект  уточняет существующие границы населённых пунктов, предлагает их развитие, изменение их площадей и границ, что обусловлено  потребностями растущего населения и заявками на использование территорий для комплексного индивидуального жилищного строительства.

Земли дополнительно предлагаемые для включения в границу населённых пунктов, за счёт С/Х земель под развитие ИЖС (га).

Таблица №  3.1.1

| № | Район расширения | Общая площадь Всего | В том числе | Перспектива (Резерв) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап | Расчётный срок |  |
| 1 | дер. Шабердино | 58,5 |  |  |  |
|  | -расширение на северо-запад |  | 28,5 | 30,0 |  |
| 2 | село Люкшудья | 44,6 |  |  |  |
|  | -расширение на юго-запад |  | 12,0 | 32,6 |  |
| 3 | дер. Люкшудья | 144,9 |  |  |  |
|  | -расширение на юго-запад |  | 40,0 | 52,2 |  |
|  | -расширение на юго-восток |  |  | 52,7 |  |
| 4 | дер. Старый Сентег | 24,2 |  |  |  |
|  | -расширение на запад |  | 12,2 | 12,0 |  |
| 5 | дер. Чужьялово | 21,3 |  |  |  |
|  | -расширение на запад |  | 11,2 |  | 86,9 |
|  | -расширение на восток |  |  | 10,1 |  |
| 6 | дер. Пестовка | 0,0 |  |  |  |
| 7 | починок Михайловский | 51,8 |  |  |  |
|  | -расширение на юг |  | 15,8 | 36,0 |  |
| 8 | починок Майский | 78,7 |  |  |  |
|  | -расширение на юг |  | 23,9 |  |  |
|  | -расширение на юг |  |  | 54,8 |  |
|  | -расширение на юг (дачное строительство) |  |  |  | 95,1 |
| 9 | починок Вознесенский | 82,6 |  |  |  |
|  | -расширение на восток |  | 9,4 |  |  |
|  | -расширение на восток |  | 4,6 |  |  |
|  | -расширение на северо-восток |  |  | 24,4 |  |
|  | -расширение на северо-запад |  |  | 44,2 |  |
|  | -расширение на северо-запад (дачное строительство) |  |  |  | 44,8 |
|  | Всего | 506.6 | 182,0 | 324,6 | 224,8 |

Изменение площадей населённых пунктов \

за счёт добавленных земель С/Х назначения  (га)

Таблица №  3.1.2

| № | Населённый пункт | Площадь сущ. | Площадь на 1 этап | Площадь на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Шабердино | 220,8 | 249,3 | 279,3 |
| 2 | село Люкшудья | 248,6 | 260,6 | 293,2 |
| 3 | дер. Люкшудья | 29,2 | 69,2 | 174,1 |
| 4 | дер. Старый Сентег | 56,1 | 68,3 | 80,3 |
| 5 | дер. Чужьялово | 29,0 | 40,2 | 50,3 |
| 6 | дер. Пестовка в т.ч. СНТ«Экспресс» | 48,5 33,0 | 48,5 33,0 | 48,5 33,0 |
| 7 | починок Михайловский | 10,6 | 26,4 | 62,4 |
| 8 | починок Майский | 17,1 | 41,0 | 95,8 |
| 9 | починок Вознесенский | 12,8 | 51,2 | 95,4 |
|  | Итого | 672,7 | 854,7 | 1179,3 |

Изменение площадей населённых пунктов

за счёт добавленных земель лесного фонда.

Проектом предлагается изменение границ населённого пункта с.Люкшудья (северная часть), с изменением правового режима лесных участков общей площадью 5,2 га Люкшудьинского участкового лесничества Завьяловского лесничества, на земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства:

- защитные леса квартала №142 (части выделов 20, 22, 23). Категория защитных лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования.

- эксплуатационные леса квартала №143 (части выделов 1, выдел 17).

Территории населённых пунктов МО по сравнению с исходным годом (672,7 га) расширятся на расчётный срок в 1,8 раза (175%), что составит 1179,3 га

## 3.2. Предложения по переводу земель в иные категории

Проектом предлагаются следующие изменения в распределении земель по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения изменяются в связи с предложениями по изменению границ населённых пунктов (см. выше) и включению  в производственные и коммунально-складские территории;

- так же к землям промышленности предлагается отнести территории под размещение автомобильных и ж/д дорог в границах отводов, в соответствии с их техническими категориями.

Земли, дополнительно включённые под развитие

производства и объектов малого бизнеса.

Инвестиционные площадки на перспективу за счёт С/Х земель (га).

Таблица №  3.2.1

| № | Район размещения, объект | Общая площадь всего | Первый этап | Расч. Срок | Условия размещения по классу вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Шабердино в.т.ч. | 158,5 |  |  |  |
|  | Индустриально-логистический парк №1 В т.ч. АЗС |  |  | 13,8 | Не выше 4 класса опасности СЗЗ=100 м |
|  | Индустриально-логистический парк №2 В т.ч. Завод пластиковых труб и металлических конструкций (в стадии строительства) |  | 15,9 |  | Не выше 4 класса опасности СЗЗ=100 м |
|  | «Второе Шабердинское» месторождение глин |  | 70,4 |  | Не выше 4 класса опасности СЗЗ=100 м |
|  | Инвестиционная площадка |  |  | 45,1 | Не выше 4 класса опасности СЗЗ=100 м |
|  | Промплощадка |  | 13,3 |  | Не выше 5 класса опасности СЗЗ=50 м |
| 2 | село Люкшудья | - | - | - |  |
|  | Территория для перспективного размещения промплощадки 5.0 га |  |  |  |  |
| 3 | дер. Люкшудья | 1,7 |  |  |  |
|  | Центр придорожного обслуживания |  | 1,7 |  | Не выше 4 класса опасности СЗЗ=100 м |
| 4 | дер. Старый Сентег | 28,2 |  |  |  |
|  | Пром. площадка |  | 22,0 |  | Не выше 5 класса опасности СЗЗ=50 м |
|  | Кладбище |  |  | 6,2 | СЗЗ=100 м |
| 5 | дер. Чужьялово | 5,3 |  |  |  |
|  | Центр придорожн.обслужив., АЗС |  | 5,3 |  | Не выше 5 класса опасности СЗЗ=50 м |
| 6 | дер. Пестовка |  |  |  |  |
| 7 | починок Михайловский | 63,4 |  |  |  |
|  | Площадка для питомника животных |  | 1,0 |  | СЗЗ=100 м |
|  | Пром. Площадка - запад |  | 31,9 |  | Не выше 5 класса опасности СЗЗ=50 м |
|  | Пром. Площадка - восток |  |  | 30,5 | Не выше 4 класса опасности СЗЗ=100 м |
| 8 | починок Майский |  |  |  |  |
| 9 | починок Вознесенский | 3,9 |  |  |  |
|  | Центр придорожн.обслужив. Центр придорожн.обслужив. |  |  | 3,2 0.7 | Не выше 5 класса опасности СЗЗ=50 м |
|  | Всего | 261,0 | 161,5 | 99,2 |  |

Итого на расчётный срок земли дополнительно включенные под развитие производства и объектов малого бизнеса (инвестиционные площадки) за счёт С/Х земель составят 261,0 га.

Предложения по изменению подкатегорий земель сельскохозяйственного назначения вне населённых пунктов (га).

Таблица №  3.2.2

| Район размещения | Всего | под дачное стр-во | под КФХ | под ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Шабердино | - | - |  |  |
| село Люкшудья | 21,4 |  |  | 21,4 |
| дер. Старый Сентег | 161,5 | 39,1 | 50,5 | 71,9 |
| дер. Чужьялово | 62,5 | 62,5 |  |  |
| починок Майский | 95,1 | 95,1 |  |  |
| починок Вознесенский | 42,8 | 42,8 |  |  |
| Всего | 383,3 | 239,5 | 50,5 | 93,3 |

Проектное распределение земельного фонда МО (га).

| Наименование территории | Сущ. | Первый этап | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь поселения, га | 18 899 | 18 899 | 18 899 |
| Общая площадь земель в границах населённых пунктов | 672,7 | 854,7 | 1179,3 |
| Земли промышленности, энергетики, внешнего транспорта, связи | 302,4 | 465,1 | 559,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения. | 2858,4 | 2513,7 | 2089,2 |
| Садоводческие товарищества | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
| Земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью | 621,6 | 621,6 | 621,6 |
| Особо охраняемые территории (Гослесфонд) | 14225,4 | 14225,4 | 14225,4 |
| Земли водного фонда | 33.4 | 33.4 | 33.4 |
| Земли специального назначения | 4,6 | 4,6 | 10,6 |

## 3.3. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.

Функциональное  зонирование  территории  поселения  является  одним  из  основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. К  основным  функциональным  зонам поселения,  выделенным  в  Генеральном  плане, относятся:

Жилые  зоны - зоны  застройки  малоэтажными  многоквартирными  жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Общественно-деловые  зоны - учреждения  здравоохранения  и  социальной защиты;  обслуживающие  и  деловые  объекты  (административные,  культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Производственные  зоны - производственные  предприятия  и  коммунально-складские  организации.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Зоны  рекреационного  назначения - скверы,  леса,  спортивные  комплексы  и сооружения, зоны рекреационных объектов.

Зоны особо охраняемых территорий.

Зоны сельскохозяйственного использования.

Зоны специального назначения - кладбища, полигоны ТБО и др. объекты.

Зоны прочих территорий (пойменные ландшафты, водные поверхности и пр.).

### 3.3.1. Жилая зона.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного  фонда  и  размещению  площадок  нового  жилищного  строительства - одна  из приоритетных задач Генерального плана поселения. Реализация  жилищной  программы  за  период,  намеченный Генеральным  планом,  предусматривает  новое  жилищное  строительство  на  свободных территориях в основном индивидуальной усадебной застройкой.

Исходя из потребностей сельского и городского населения (маятниковая миграция) зона жилой застройки за счёт С/Х земель

увеличится на 506,6 га, в т.ч.

- первый этап: 182,0 га

- расчётный срок: 324,6 га

Общая площадь земель в границах населённых пунктов увеличится в 1,8 раза и составит - 854,7 га (первый этап) и 1179,3 га (расчётный срок).

Примечание: Северная часть починка Михайловский (50% территории) находится в санитарно-защитной зоне строящегося кирпичного завода, поэтому развитие населённого пункта возможно только в южном направлении.

Существующий жилой фонд муниципального образования «Шабердинское» составляет 47636 м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площади МО «Шабердинское» составляет 19,0 м2 на человека. Жилищная программа, закладываемая генеральным планом на 25 лет позволит увеличить этот показатель на первый этап до 25м2, на расчётный срок до 30 м2 на человека.

Движение жилого фонда смотри в таблице №  3.1.3

Предусматривается амортизация существующего жилого фонда и снос ветхого жилого фонда 4061 м2 до 2040 г., в том числе 3560 м2 до 2025 г.

Жилой фонд и составит 96 000 м2, в том числе на период до 2025 года составит 69500 м2 общей площади.

Востребованность новых территорий городским населением увеличит жилой фонд на 93 849 м2 в том числе:

на первый этап на 27 520 м2

на расчётный срок на 66 329 м2

Итого прогнозируемый жилой фонд в муниципальном образовании будет

96 000 м2 + 96 850 м2 = 189 850 м2

В т.ч. на первый этап 97020 м2

По сравнению с существующим жилой фонд муниципального образования увеличится в 4 раза

Увеличение площадей для развития жилой зоны по этапам и направлениям смотри в Таблицах №  3.1.1, №  3.1.2

Жилые массивы усадебного строительства на вновь отводимых территориях, должны строиться на основании утверждённых проектов планировок, выполняемых на последующей стадии проектирования, после утверждения генерального плана.

Движение жилого фонда по МО «Шабердинское» (м2).

Существующий 47636 м2 : 2498 чел. = 19,07 м2/чел		Первый этап 2780 * 25 м2/чел = 69500 м2		Расчётный срок 3200 * 30 м2/чел = 96000 м2 			 																											Таблица №  3.3.1

|  | Существующий жилой фонд | Амортизация существующего жилого фонда до 2% в год | Сохраняемый существующий жилой фонд (в усадебной и многоквартирной застройке) | Вновь построено в 1 этап строительства | Будет на 1 этап строительства | Амортизация существующего жилого фонда до 2% в год | Сохраняемый существующий жилой фонд (в усадебной и многоквартирной застройке) | Вновь построено на расч. срок | Будет всего на расч. срок | ВСЕГО на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В усадебной застройке | В многоквартирной | В том числе некапитальная застройка |  |  | В усадебной застройке | В многоквартирной | В усадебной застройке | В многоквартирной |  |  | В усадебной застройке | В многоквартирной | В усадебной застройке | В многоквартирной |  |
|  |  |  | Ветхий жилой фонд от 31- 70% износа | Снос ветхого жилого фонда больше 70% износа (аварийный) свыше70% износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| МО «Шабердинское» | 30646 | 16990 | 30082 | 552 | 3008 | 44076 | 25424 |  | 52510 | 16990 | 4061 | 65439 | 30561 |  | 79010 | 16990 | - |
|  | 47636 |  |  |  | 25424 | 69500 |  |  | 30561 | 96000 | 96000 |

### 3.3.2. Общественно-деловая зона.

Уровень  и  качество  жизни  населения  в  значительной  мере  зависят  от  развитости социальной сферы поселения, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты, прочие объекты.

Расчёт  потребности  в  учреждениях  культурно-бытового  обслуживания  на  проектное население  поселения  произведён  с  ориентацией  на  нормативы  СНиП  2.07.01-89*, социальные нормативы, принятые Правительством РФ в 1996г., и «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры  (1999г.)».

Основная  часть  современной  сети  предприятий  и  учреждений  обслуживания,  была создана  в  период  70-80-х  годов  прошлого  столетия.  В  последние  годы  фиксируется сокращение количества объектов вследствие  изменений демографических  параметров населения,  недостаточного  финансирования  на  содержание, строительство  и  ремонт  объектов,  их  аварийного  технического  состояния,  что  понижает показатели обеспеченности населения учреждениями обслуживания.

Система культурно-бытового обслуживания населения МО развита недостаточно - учреждения обслуживания имеются не в каждом населённом пункте.

Проектом предусматривается ступенчатая система обслуживания населения муниципального образования.

Расчёт норматива для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ представлен в таблице № 3.3.2.1

Расчёт объёмов культурно-бытового назначения выполнен согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» по нормам на 1000 жителей и дан в таблице № 3.3.2.2

Система культурно-бытового обслуживания населения запроектирована с учётом требований к перспективному развитию населённого пункта и сферы обслуживания в направлении:

а) Повышение стандартов обслуживания

б) Усиление взаимосвязи учреждений различных видов обслуживания для более удобного обмена услугами, информации и др.

в) Расширение обслуживания

г) Расширение номенклатуры объектов при развитии новых форм и видов обслуживания.

Расчёт норматива для детских дошкольных учреждений

и общеобразовательных школ на 1000 жителей.

Таблица № 3.3.2.1

| Наименование | Расчётный срок |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения Удельный вес детей 0-7 лет в общей численности населения в% | 8,8 |
| Количество дошкольников на 1000 жителей | 88 |
| Охват детей детскими дошкольными учреждениями (85%) | 85 |
| Расчёт количества мест на 1000 жителей | 75 |
| ИТОГО: | 405 |
| Школы Удельный вес детей 8-15 лет в общей численности населения в % | 11,7 |
| Количество учащихся 1-9 классов на 1000 жителей | 117 |
| Расчёт количества мест | 633 |
| Подростки 16,17 лет в общей численности населения в % | 1,9 |
| Количество подростков 16 -17 лет | 103 |
| Из них обучающихся в общеобразовательных школах (75%) | 78 |
| ИТОГО: | 710 |

Существующий детский сад на 60 мест в с.Люкшудья находится в полосе отвода железной дороги. На последующих стадиях проектирования детский сад рекомендуется к выносу в безопасную зону с учётом радиуса обслуживания.

Проектом предлагается расширение существующих школ в с.Люкшудья и в д.Шабердино, строительство детского сада в с.Люкшудья, новое строительство начальной школы с детским садом  в починке Вознесенском, в остальных развивающихся населённых пунктах проектами планировок предусмотреть универсальные досуговые центры и семейные детские сады

Зона объектов коммерческо-делового назначения.

Проектом предлагается выделение зоны коммерческого назначения для обслуживания объектов, необходимых при осуществлении производственной и предпринимательской деятельности. Генеральным планом выделена площадка восточнее починка Майский для размещения коммерческо-делового комплекса - 1.2 га.

При дальнейшей разработке генеральных планов населённых пунктов или проектов планировки отдельных участков включённых в границы населённых пунктов в задании на проектирование учитывать размещение социально-бытовых объектов согласно, выполненных нормативных объёмов по таблице № 3.3.2.2.

Объёмы культурно-бытового обслуживания населения по  МО «Шабердинское» на расчётный срок.

Таблица № 3.3.2.2

| № | Виды учреждений обслуживания | Расчётная норма ед. измерения | Общая вместимость | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Намечаемых к строительству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Исходя из охвата 85% детей дошкольного возраста | 405 | 100 | 305 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 100% охвата с 1 по 9 класс 75%: охвата с 10 по 11 класс | 710 | 325 | 385 |
| 3 | Врачебный пункт | Объект по заданию 50 посещений | 1 |  | 1 |
| 4 | Аптека | Объект по заданию при ФАП или врачебном пункте | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | Объект по заданию | 9 | 3 | 6 |
| 6 | Дом культуры | 140 мест на 1 тыс. жителей | 756 | 400 | 365 |
| 7 | Спортивные залы | 200 м2 на 1000 жителей | 1080 | 260 | 820 |
| 8 | Открытые спортивные плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей | 4,32 | 0,48 | 4,84 |
| 9 | Административное здание МО | Объект по заданию на 30 сотрудников | 30 |  | 30 |
| 10 | Предприятия общепита | 40 мест на 1тыс. жителей | 216 | 24 | 192 |
| 11 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 кв.м. торг. площади на 1 тыс. жителей | 1620 | 540 | 1080 |
| 12 | АТС | По заданию (номеров) |  |  |  |
| 13 | Предприятия КБО | 7 рабочих мест на 1000 жителей | 38 |  | 38 |
| 14 | Пожарное депо | 2 автомобиля для поселков от 1 до 7 тыс. чел | 2 | 2 |  |

### 3.3.3. Производственная и коммунально-складская зоны.

Общая стратегия реорганизации производственных территорий МО на

Период расчётного срока Генерального плана определяется необходимостью  качественного улучшения условий проживания населения поселения,  особенно  в  зонах непосредственной близости производственных территорий от селитебных зон.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- территориальное упорядочение производственной деятельности –  концентрация производственных объектов в пределах установленных территорий;

- эффективное использование территории  существующих производственных  зон – уплотнение, упорядочение застройки, благоустройство и озеленение, развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

-первоочередная реорганизация производственно-коммунальных  территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдения режима  природоохранной  деятельности  в  соответствии  с  действующими нормативами по охране водного бассейна;

- улучшение состояния окружающей  среды за счёт ликвидации источников загрязнения в селитебных зонах, проведения мероприятий по технологической модернизации экологически  опасных  и  ресурсоёмких  производств, рекультивации высвобождаемых производственных  территорий,  обеспечения  на  сохраняемых  производствах  требований экологических нормативов, сокращения санитарно-защитных зон;

- уточнение границ санитарно-защитных  зон  производственных комплексов.

Проектом генерального плана предлагается сохранение, расширение и упорядочивание существующих производственных площадок, а так же резервирование территорий под развитие производственных объектов для малого бизнеса.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Предприятия промышленности: На территории МО можно выделить основные группы: группа предприятий по производству строительных материалов, группа предприятий местной и пищевой промышленности.

Предприятия обслуживания: На территории муниципального образования можно выделить основные группы предприятий обслуживания: группа предприятий по обслуживанию инженерно-транспортной инфраструктуры, группа предприятий торговли и бытового обслуживания.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территории размещены предприятия различного класса вредности с санитарно-защитными зонами от 50 до 300 метров соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку.

Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Примечание: Основное градообразующее предприятие ООО СХП «Леон», имеет ферму крупного рогатого  скота с СЗЗ=300м в черте населённого пункта Шабердино. Расширение территории и концентрация источников возможно только в восточном направлении.

Генеральным планом предлагается рассмотрение вопроса о уменьшении санитарно-защитной зоны предприятия.

Для решения этих вопросов необходимы следующие мероприятия:

- подготовка расчётов для заключения аккредитованными лабораториями по требованиям уменьшения санитарно-защитной зоны.

- проектная документация.

- обращение с заявлением в Роспотребнадзор о сокращении санитарно-защитной зоны.

Проектом предусматривается перевод С/Х земель под инвестиционные площадки промышленно-производственного типа, при этом зона промышленности увеличится в 1,8 раза - на 260,3 га, в т.ч.

- первый этап: 161,5 га

- расчётный срок: 98,8 га

Увеличение площадей для развития промышленности по этапам и направлениям смотри в таблице № 3.2.1

Предлагаемые проектом индустриально-логистические парки должны быть высокотехнологичными площадками, на которых могут соседствовать различные типы производств, складов, предприятий. Размещение производства в индустриальном парке должно быть выгодно собственнику и удобно для резидента. В первую очередь, индустриальные парки ориентированы на малый и средний бизнес, на конечного потребителя.

Поэтому при выборе участка под создание индустриального парка (ИП) необходимо учитывать, как минимум, факторы, обусловливающие успех будущего проекта.

1. Расположение участка должно тяготеть к крупным населённым пунктам, чтобы обеспечить производства трудовыми ресурсами. Если в реализованном ИП никто не будет покупать площади из-за отсутствия или дороговизны транспортировки сотрудников на объект, это сделает его нерентабельным. Наиболее удачная локация участка под ИП - в нескольких километрах от крупного города или районного центра, это поможет учесть все возможные санитарные зоны, хорошую транспортную и ресурсную доступность.
2. Транспортная доступность участка играет определяющую роль. Он должен находиться вблизи основной транспортной магистрали - трассы федерального значения. Как правило, резиденты ИП в процессе своей деятельности используют крупногабаритную грузовую, строительную и прочую технику, которая просто не проедет по грунтовым или узким сельским дорогам. Наиболее предпочтительна первая линия федеральной трассы или широкой магистрали.
3. Вблизи участка должны находиться инженерные системы со свободными мощностями. Подготовленность участка зависит от обеспеченности инженерными ресурсами (светом, газом, водой, канализацией). Все коммуникации должны присутствовать в промышленных объёмах. При этом количество сетей, проходящих по участку, должно быть минимальным, так как они обременяют возможное строительство.
4. Участок должен быть в собственности, а не в аренде, так как оперировать с участками находящимися в собственности гораздо проще и на рынке они более востребованы. Это актуально как для девелопера, так и для конечного потребителя.
5. Категория и вид разрешённого использования земли должны соответствовать цели размещения здесь производственных или иных предприятий. То есть категория участка должна быть – земли промышленности или населённых пунктов, а вид использования – для размещения производственных, административных, складских объектов.
6. Наличие административной поддержки даёт резидентам в последующем возможность оперативного согласования и получения исходно-разрешительной документации. Таким образом, срок локализации по проекту может составить не 1,5 – 2 года, а 6-8 месяцев на получение всей ИРД при грамотной работе девелопера с администрацией.
7. Доступная цена площадки, при которой вход в проект не принесёт резиденту колоссальные затраты. Она не должна превышать 10% от стоимости всего проекта, так как позволить себе приобрести под создание производства земельный участок сегодня может далеко не каждый, даже иностранный бизнес. 
8. Для соблюдения санитарно-защитных норм размещения производств участок должен находиться на расстоянии как минимум 500 метров от жилья.
9. Геометрически правильная форма участка повышает его ликвидность под создание ИП. Предприятия запрашивают квадратные или прямоугольные площадки, участки неправильной формы размежевать, таким образом, сложно, так как это приводит к потерям, в результате, создавать на таком участке ИП просто не выгодно.
10. Участок, предназначенный под ИП, должен иметь приемлемую топографию и геологию. Идеальный участок - это площадка без перепадов высот, с отсутствующей древесной растительностью, без подземных озёр или плавающих грунтов.

На территории МО находится месторождение  суглинков «Шабердинское № 2». Разрабатываемое месторождение разведано в 1967-70 годах. В настоящее время правообладателем части земельного участка  в границах горного отвода площадью 54,3646 га  является ООО «ИЗКМ», часть 16,057 га  включена в земли населённых пунктов МО «Шабердинское»

С учётом изложенного, до 2052 года планируемое  использование  земельного участка в границах горного отвода  является добыча полезных ископаемых. Согласно ПЗЗ МО «Шабердинское», разрабатываемое месторождение отнесено к функциональной зоне СУ (сельскохозяйственные угодья), а  применительно к территории МО «Шабердинское к  зоне  Ж-1.

Граница горного отвода согласно карте градостроительного зонирования обозначена как зона с особыми условиями территории, что не позволяет при этом производить добычные работы.

Генеральным планом предлагается вывести данную территорию из земель населённого пункта Шабердино и внести изменения в ПЗЗ.

Продолжение разработки месторождения  суглинков Шабердинское № 2 является необходимым для удовлетворения потребностей  в строительных материалах (кирпич, гравий керамзитовый)  жителей и предприятий МО «Шабердинское», Удмуртской Республики, повлечёт положительный социально-экономический эффект, заключающийся в организации рабочих мест, в том числе и для местного населения, позволит снизить уровень безработицы и социальной напряжённости, будет способствовать развитию инфраструктуры и поступлению дополнительных финансовых средств в виде налогов в бюджеты всех уровней.

### 3.3.4. Зона сельскохозяйственного использования.

На территории МО, земель сельскохозяйственного назначения в федеральной и республиканской собственности не числится.

Территории сельскохозяйственного назначения в границах муниципального образования уменьшаются за счёт расширения населённых пунктов и промышленных площадок до 73 %.

Существующие   2858,4 га (по землям сельхозназначения находящихся в границах Гослесфонда нет данных)

Первый этап        2513,7 га

Расчётный срок   2089,2 га

Территория МО представлена сельхозугодиями и сельхозпредприятиями.

Развитие сельхозпредприятий представлено в таблице 2.2.2

На территории МО находится 5 садоводческих объединений.

общей площадью 180,5 га;

Населения сезонного (летнего) проживания в садоводческих объединениях используют земельные участки для сельскохозяйственных целей. Увеличение территории под развитие новых садоводческих объединений не предусматривается.

Существующие садоводческие объединения.

Таблица №3.3.4.1

| № | Наименование | Площадь га | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНТ «Липки» | 15,7 | п. Заря, 19 км. Як-Бодьинского тр. |
| 2 | СНТ «Орион» | 32,8 | 2 км. Шабердинского тр. |
| 3 | СНТ «Шабердинка» | 44,6 | д. Шабердино |
| 4 | СНТ «Экспресс» | 33,0 | ст. Пестовка, 19 км. Як-Бодьинского тр. |
| 5 | СНТ «НИТИ Прогресс» | 54,4 | д. Люкшудья |
|  | Итого: | 180,5 |  |

СНТ «Экспресс»	33,0 га расположено в поселковой черте д. Пестовка.

Исходя из востребованности и заявлениям владельцев участков, проектом предлагается (Смотри Таблицу №  3.2.2) перевод 383,3 га С/Х земель в следующие подкатегории:

-под крестьянско-фермерское хозяйство 50,5 га,

-под личное подсобное хозяйство 93,3 га.

-под дачное строительство 239,5 га,

В т.ч. - в починке Майский - 95,1га, в перспективе

(за расчётный срок) перевод под ИЖС

- в починке Вознесенский - 42,8га, в перспективе

(за расчётный срок) перевод под ИЖС

### 3.3.5. Объекты зон специального назначения.

Схемой территориального планирования Завьяловского района, в западной части МО предусмотрено новое кладбище.  Проект уточняет месторасположение кладбища – западнее д.Старый Сентег площадью до 6 га и СЗЗ = 100м .

На территории муниципального образования имеются два сельских кладбища традиционного захоронения, у д.Пестовка площадью 1,3 га, и у поч.Михайловский 0,6 га, которые в перспективе должны быть закрыты.

Согласно данных Бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных» на территории МО «Шабердинское» зарегистрирована эксплуатируемая с 2007 года утилизационная яма ООО СХП «Леон» (ветеринарно-санитарная карточка №1808-02-04) находящаяся в 500 метрах северо-восточней молочно-товарной фермы отд. Шабердино (координаты: 56°55 '21,9" северной широты и 53°00'59,0" восточной долготы) с санитарно-защитной зоной 1000 метров.

Генеральным планом предлагается рассмотрение вопроса о консервации и уменьшении санитарно-защитной зоны скотомогильника.

Для решения этих вопросов необходимы следующие мероприятия:

- подготовка расчётов для заключения аккредитованными лабораториями по требованиям уменьшения санитарно-защитной зоны скотомогильников,

- проектная документация на проведение консервации,

- обращение с заявлением в Роспотребнадзор о сокращении санитарно-защитной зоны.

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) с территории поселения вывозятся на существующую общепоселковую свалку (СЗЗ = 1000 м),  находящуюся на западной окраине территории МО. Генеральным планом предлагается ликвидация данной свалки и выполнение проекта рекультивация этой территории. Твёрдые бытовые отходы с территории поселения, предлагается вывозить по договору с эксплуатирующей организацией, на развивающуюся площадку ТБО в МО Среднепостольское.

В  населённых  пунктах  сельского  поселения  организованы  места  сбора  временного складирования ТБО – контейнеры.

Восточнее строящегося кирпичного завода, у поч.Михайловский выделена площадка под питомник для животных (СЗЗ = 100м).

### 3.3.6. Транспортная инфраструктура.

Через территорию муниципального образования с севера на юг проходит автодорога Обход г.Ижевска на подъездной автодороге к г.Перми, с асфальтобетонным покрытием, II технической категории. Данная автодорога, до передачи в федеральную собственность считается региональной.

В меридиональном направлении её пересекает дорога Ижевск - Люк регионального значения, с асфальтобетонным покрытием, ІV технической категории.

Дорога Ижевск-Люк  - Люкшудья межмуниципального значения, протяжённостью 7,4 км, из них 6,5 км с асфальтобетонным покрытием и 0,9 км - с гравийным покрытием,  ІV технической категории;

Выше перечисленные автомобильные дороги, находятся на балансе Миндортранса

Все остальные дороги местного значения.

Придорожные полосы:

- Обход г.Ижевска на подъездной автодороге к г.Перми -150м

- Ижевск - Люк -50м.

Территория муниципального образования имеет высокий потенциал для развития транспортной инфраструктуры всех уровней за счёт проходящих автомобильных дорог федерального и регионального значения и соседства с республиканским центром.

Не все населённые пункты муниципального образования обеспечены подъездными дорогами с твёрдым покрытием.

Некоторые населённые пункты не охвачены общественным транспортом.

Большинство улиц и дорог в населённых пунктах не имеют твёрдого покрытия и становятся труднопроезжаемыми в весенне-осенний период.

На участке Обход г.Ижевска на подъездной автодороге к г.Перми которая является главной транспортной артерией муниципального образования, генеральным планом предлагается размещение нескольких придорожных сервисных центров с автозаправками.

На предлагаемые генеральным планом участки, для объектов промышленности и придорожного сервиса, примыкающие к выше перечисленным автодорогам, должны быть разработаны проекты планировок, включающие схемы дорожного движения согласно, полученных технических условий от Миндортранса УР.

Въезд и выезд на земельный участок с кадастровым номером 18:08:007001:317,  расположенный южнее д.Люкшудья, предусматривается с дороги (Ижевск-Люк)-Люкшудья, при условии дополнительных согласований с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

Въезд и выезд на земельные участки с кадастровыми номерами 18:08:006001:267 и 18:08:006001:278 осуществлять через земли муниципальной собственности, и с одной точки - на км 23+950 автомобильной дороги Обход г. Ижевска на подъездной автодороге к г. Перми, при условии дополнительных согласований с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

Основные мероприятия:

- Обустройство остановок общественного транспорта за счёт транспортных предприятий и местного бюджета, строительство остановочных комплексов в развивающихся населённых пунктах.

- Строительство дороги д.Чужьялово - Обход г.Ижевска на подъездной автодороге к г.Перми.

- Реконструкция дорог связывающих населённые пункты.

- Ремонт и реконструкция дорог в населённых пунктах.

Магистральная улично-дорожная сеть.

Классификация  улично-дорожной  сети  принята  в  соответствии  с  рекомендациями СНиП 2.07.01-89*.

Проектом предусматривается  приведение  в  нормативное  транспортно-эксплуатационное состояние автодорог. Это грейдирование, отсыпка ПГС, укладка ВП труб, установка  дорожных  знаков,  устройство  организованного  водоотвода  (кюветов), реконструкция  мостов  через  реки,  устройство  тротуаров  и  перильного  ограждения, восстановление системы водоотводов с устройством дренажа.

Рекомендуемая ширина новых улиц и дорог в красных линиях в соответствии со СНиП2.07.01-89*:

- магистральные улицы и дороги – 30-40м

- улицы и дороги местного значения – 20-25м.

Конкретные  параметры  красных  линии  улиц  должны  быть  установлены  путём составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

В соответствии с рекомендациями СНиП габариты проезжих частей улично-дорожной сети должны отвечать нормативным требованиям:

- магистральные улицы и дороги – 7-10,5м

- улицы и дороги местного значения – 6м.

### 3.3.7. Охрана культурного наследия.

На территории муниципального образования  «Шабердинское», согласно информации местных краеведов и администрации, имеются территории и объекты, представляющие историческую культурную ценность. 	При разработке генерального плана были учтены предложения местных краеведов и администрации по нанесению в графическую часть проекта территорий следующих природных памятников языческого культа:

«Бунты» – в прежние времена на этом месте мыли мочалки. Раньше там проходила дорого Люкшудья – Ижевск. В наше время на это место люди ходят собирать грибы и малину.

«Гучын» – это первое поселение Шабердинцев, только потом уже люди поднялись наверх, в существующую деревню. На этом месте много родников, по словам жителей деревни, один родник освященный. В прежние времена там проходил молебен.

«Бегей» – это место назвали «Бегей», потому что в прежние времена там проживал человек, по имени Бегейко, и второе значение – в этом месте прятались беглые солдаты. Это паранормальное место, все жители деревни боятся этого места, но тем не менее ходят туда за грибами, вениками, мхом, малиной, собираясь по несколько человек. Это отрицательное, негативное место, имеется такая сила, которая заблуждает и путает людей на местности, люди кругами ходят по одному и тому же месту. Люди выбираются от туда только тогда, когда одежду и шапки вывернут на изнанку, ну и конечно же читая молитвы.

«Керемет» – Языческое место. Родовое моленье. На этом месте жители молились до принятия Христианства. На этом месте похоронено несколько солдат (почему они похоронены именно там, неизвестно).

Место захоронения Дурова в д. Чужьялово не установлено.

«Армие келян нюк» – Языческое место, в переводе (в прежние времена, это было местом проводов в армию). В этом месте дорога раздваивается. Вблизи этого места есть святой родник, воду пить из этого родника нельзя, строить на этом месте дома нельзя, не очень положительное место.

«Чуньы вэсян нюк» – Языческое молитвенное место.

Территории обозначены в графической части генплана и для градостроительного освоения могут быть использованы с определёнными ограничениями.

При разработке генерального плана были учтены требования Федерального закона  от 25 июня 2002 г.№73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса РФ от 29.12.04 г. №191-ФЗ.

| № | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Обелиск воинам и труженикам тыла | село Люкшудья |
| 2 | Памятник «Слава народу-победителю» | д.Шабердино, ул. Советская, 28 |
|  | Выявленные объекты культурного (археологического) наследия |
| 1 | Могильник Чужьяловский 4-5 вв.н.э. | р.Мужвайка (Л), 1 км от д.Чужьялово |
| 2 | Городище Чужьяловское («Кереметь») 4-5 вв.н.э. | р.Чужьяловка (Л), 0.2 км к ЮВ от д.Чужьялово |
| 3 | Селище Чужьяловское 1 | р.Мужвайка (П), прав. приток р.Иж, 1,1 км к В от д.Чужьялово |
| 4 | Селище Чужьяловское 2 | р.Мужвайка (Л), 1.9 км к ЮВ от д.Чужьялово |

Местоположение  объектов культурного наследия, выявленных  объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия, отражено в графической части генерального плана. 	Границы выявленных объектов культурного (археологического) наследия  не определены.

Территория МО «Шабердинское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи с чем необходимо выявлять объекты обладающие признаками объектов культурного наследия с последующей постановкой их на государственную охрану.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их  в планировочную систему МО и усиления их культурно-просветительского воздействия, планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий:

- выявление объектов обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса  работ по установлению границ территорий,  выявленных  объектов культурного  наследия.  Перевод земель  в  границах  территорий,  выявленных объектов культурного наследия и объектов  культурного  наследия в категорию  земель  историко-культурного назначения;

- разработка проектов зон охраны с режимами содержания и использования объектов культурного наследия и их территорий;

- сохранение,  реставрация,  ремонт  объектов  культурного  наследия  с приспособлением для современного использования;

- установка информационных надписей на объекты культурного наследия;

- популяризация объектов  культурного  наследия, выявленных объектов культурного наследия  в  целях  народного образования  и  культуры,  патриотического  и  эстетического  воспитания,  включая разработку  и  формирование  системы  показа  и  информации с  помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического  наследия, выявленный объект археологического наследия,  осуществляется  с  соблюдением  требований, установленных  Федеральным  законом  «Об  объектах  культурного  наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.июня 2002 г. №73-ФЗ (в редакции от 22.10.2014 года. ФЗ№315).

### 3.3.8. Рекреационный потенциал.

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения, зон отдыха.

Основные  планировочные  задачи,  решаемые  Генеральным  планом  по  созданию природного комплекса поселения, следующие:

-формирование  системы  экологически  связанного  природного  каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

-сохранение  зелёного  фонда  и  увеличение  площади  зелёных  насаждений  всех категорий для улучшения экологической обстановки;

-сохранение  ценных  в  научно-познавательном,  экологическом  отношении природных достопримечательностей;

-формирование  рекреационных  зон,  обеспечение  благоприятных  условий  для развития отдыха и спорта.

Защитное  озеленение  предусматривается  вокруг  производственных  территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Все  леса  в  черте  поселения  и  вокруг  него  имеют  смешанный  природный  состав.  В целом  леса  разного  качества,  есть  благоприятные  для  разных  видов  отдыха.  Зелёные  зоны относятся к защитным лесам, выполняют функции защиты природных и других объектов. В этих  зонах  запрещается  проведение  сплошных  рубок  лесных  насаждений,  а  выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и повреждённых лесных насаждений.

Зелёную  зону  образуют  леса  Гослесфонда.  Сохранение  лесов  является  важнейшим условием  обеспечения  экологического  благополучия  территории.  Задействование  под строительство территорий лесов Гослесфонда Генпланом не предусматривается.

Рекреационная зона МО представлена лесными массивами, водоёмами и реками.

На территории МО находятся две базы отдыха и охотничья база

Внутри населённых пунктов имеются территории общего пользования, которые подлежат первоочередному обустройству.

Существующие (действующие) особо охраняемые природные территории в границах поселения отсутствуют.

Согласно «Схемы территориального планирования Удмуртской Республики» на территории поселения планируется создание особо охраняемой природной территории (ООПТ), памятника природы регионального значения «Урочище Пестовское» в 500 м восточнее д.Пестовка и в 500 м юго-западнее д.Люкшудья.

Территория расположена в долине р. Пестовка (правый приток р.Иж) и занимает левую часть речной долины, включая надпойменные террасы и нижние участки склона. В пойме р. Пестовка сформировалось преимущественно низинные и переходные болота, встречаются березово-осоковая и сосново-осоковая ассоциации. Есть на территории ПП лесные сообщества, образованные сосновыми, берёзовыми и осиновыми лесами, которые представлены в основном сосняками зелёномошниками, берёзово-хвощевыми и осиново-снытиевыми ассоциациями. На территории ПП отмечено произрастание 10 редких и исчезающих видов растений, занесённых в Красную книгу УР и 2 вида - в Красную книгу РФ. Наиболее редким видом на территории ПП является водяника чёрная, которая в Удмуртии отмечена ещё на 3 болотах и везде имеет низкую численность. Здесь же отмечена и заразиха бледноцветковая, крайне редкое паразитное растение в Удмуртии.

Территория, выделяемая под памятник природы, располагается на землях лесного Люкшудьинского участкового лесничества Завьяловского лесничества (кварталы 112 (выделы 5-7, 10, 12-20, 22-25), 113 (выделы 14-35), 123 (выделы 7-10), 124 (выделы 1-10), имеет форму неправильного треугольника, вытянутого вдоль долины реки. Площадь около 111,5 га.

Это земли особо охраняемых территорий и объектов. Следует отметить необходимость разработки проектов зон охраны вышеперечисленных объектов, для организации необходимых мер по их содержанию и защите. Проведение работ на этой территории необходимо согласовать с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Территория отображена в графических материалах генплана.

### 3.3.9. Зоны с особыми условиями использования.

Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования-санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования (сокращения) санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и её проект, как нормативный документ, разрабатываются для производственных компаний один раз и остаётся актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и сокращение СЗЗ, которое требует повторных расчётов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ вполне может быть сокращён.

При разработке проекта сокращения (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для сокращения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом МО.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка ТБО – 1000 м

Ферма КРС – 300м

Скотомогильник - 1000м

Открытая площадка для буртования навоза и помета – 1000м

Закрытые хранилища навоза и помета – 500м

Питомник для животных – 100м

Кладбище менее 10 га – 100м

Сельское кладбище – 50м

Ремонтно-механический двор – 100м

Пилорама - 100м

Автозаправочная станция для грузового транспорта – 100м

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50м

Коммунально-складская зона – 50м

Защитные зоны от высоковольтных  ЛЭП:

от линий 10кВт – 10м,

от линий 35кВт – 15м,

от линий 110кВт – 20м,

от линий 220кВт – 25м.

от линий более 400кВт – 30м.

Санитарно-защитная зона ж/д  - 100 метров.

Придорожные защитные полосы автодороги

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

- для подъездных дорог, соединяющих административные центры 	(столицы) субъектов Российской Федерации с другими населёнными 	пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего 	пользования федерального значения, построенных для объездов 	городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч 	человек - 100м;

- для участков автомобильных дорог, построенных для объездов 	городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч 	человек - 150м.

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

первого пояса – 50м,

второго и третьего поясов – по расчёту.

# 4. Охрана окружающей среды.

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений. Источниками загрязнения окружающей среды являются объекты специального назначения, промышленные предприятия, котельные, автодороги. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

-использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводнённые карьеры, в границах территорий общего пользования. (Федеральный закон №136-ФЗ)

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий (Федеральный закон №282-ФЗ).

Охрана и рациональное использование почвенного слоя.

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на землеустроительную службу Россельхознадзора РФ.

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учёт использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Все мероприятия, связанные с тем или иным видом использования подземных вод, а также размещения объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с территориальными органами МПР РФ.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и «Водного кодекса РФ».

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твёрдом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учётом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов МО определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

Защита от электрических магнитных полей.

В проекте установлены санитарно-защитные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

Защита от шума.

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путём конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

Защита от радиации.

В целом радиационный фон территории поселения является нормальным, не превышает допустимого санитарными нормами уровня гамма-излучения. Источники вредного воздействия магнитных излучений, ионизирующего излучения на окружающую среду на рассматриваемой территории отсутствуют.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твёрдые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твёрдого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО);

- организация места  сбора  временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зелёных насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта;

Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта.

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории МО выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зелёных насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчётный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зелёных защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Строительство (Реконструкция) канализационных очистных сооружений.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелёными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования повреждённого леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение.

Водоснабжение и водоотведение.

Разработка Генерального плана МО, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2011, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01

Для  обеспечения  потребителей  питьевой  водой,  отвечающей  требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода»,  необходимо  выполнить  устройство  рабочих  скважин  в количестве, обеспечивающем расчётные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подаётся  на  хозяйственно-питьевые  нужды  к  потребителям,  на полив и пожаротушение.

В  соответствии  с  принятым  источником  водоснабжения,  требованиям  к  качеству  и  количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединённую хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых микрорайонов и промплощадок.

Требуемый напор для индивидуальной застройки — 18м.

Требуемый  напор  для  общественно-деловой  застройки  и  многоэтажной  жилой застройки —  определить  при  рабочем  проектировании.  При  недостаточном  напоре предусмотреть установки повышения давления.

### 5.1. Водоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время населённые пункты МО «Шабердинское» пользуются водой подземных источников. Забор воды осуществляется существующими водозаборными скважинами.

Существующие сети водопровода, в основном тупиковые с частичной закольцовкой, выполнены из труб различного материала – чугун, сталь, полиэтилен.

Общая протяжённость водопроводных сетей 18,8 км

Средний дебит существующих водозаборных скважин составляет 10м3/сут. Артезианские скважины подлежат реконструкции. Все существующие водозаборные скважины имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Расположение скважин показано на основном чертеже генплана.

Расчёт расходов воды.

Среднесуточный  расход воды, согласно СП31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*) определяется по формуле:

Q ср.сут. = qж * Nж / 1000 (м³/сут)

где qж - удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, = 230 л/сут;

Nж - расчётное число жителей, чел;

Максимальный суточный расход воды определён по формуле:

Q мах.сут.= Кмах * Q ср.сут., м³/сут;

где Кмах -коэффициент суточной  неравномерности 1.2;

Неучтённые расходы -10%

Водопотребление на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Существующее  = 150 м3/сут

Первый этап       = 233 м3/сут

Расчётный срок  = 324 м3/сут

Общее водопотребление населением по МО «Шабердинское» составляет:

Существующее  = 908 м3/сут

Первый этап       = 1411 м3/сут

Расчётный срок  = 1963 м3/сут

Для д.Шабердино, с.Люкшудья предусматривается развитие централизованного водоснабжения, с реконструкцией и строительством водопроводных сетей и водонапорных башен.

Для остальных развивающихся населённых пунктов предусматривается развитие централизованного водоснабжения, со строительством артезианских скважин, водонапорных башен, водопроводных сетей.

Размещение проектируемых водозаборных скважин на вновь отведённых территориях, определить проектами планировок.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО) второго и третьего поясов.

| Прогнозные расходы воды питьевого качества. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) | Норма водопотреб. л/сут. чел. | Первый этап тыс. куб. м/сут | Расчётный срок тыс. куб. м/сут |
|  |  |  | Первый этап | Расчётный срок |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | дер. Шабердино |  | 1.362 | 1.684 | 230 | 0.313 | 0.376 | 0.387 | 0.465 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.031 | 0.038 | 0.039 | 0.046 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.068 | 0.082 | 0.084 | 0.101 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.413 | 0.495 | 0.510 | 0.612 |
| 2 | село Люкшудья |  | 1.371 | 1.684 | 230 | 0.315 | 0.379 | 0.387 | 0.465 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.032 | 0.038 | 0.039 | 0.046 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.069 | 0.082 | 0.084 | 0.101 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.416 | 0.499 | 0.510 | 0.612 |
| 3 | дер. Люкшудья |  | 0.203 | 0.439 | 230 | 0.047 | 0.056 | 0.101 | 0.121 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.012 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.026 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.062 | 0.074 | 0.133 | 0.160 |
| 4 | дер. Старый Сентег |  | 0.161 | 0.226 | 230 | 0.037 | 0.044 | 0.052 | 0.062 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.014 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.049 | 0.059 | 0.068 | 0.082 |
| 5 | дер. Чужьялово |  | 0.154 | 0.228 | 230 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.063 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.014 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.047 | 0.056 | 0.069 | 0.083 |
| 6 | дер. Пестовка |  | 0.016 | 0.016 | 230 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| 7 | починок Михайловский |  | 0.106 | 0.273 | 230 | 0.024 | 0.029 | 0.063 | 0.075 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.005 | 0.006 | 0.014 | 0.016 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.032 | 0.039 | 0.083 | 0.099 |
| 8 | починок Майский |  | 0.258 | 0.422 | 230 | 0.059 | 0.071 | 0.097 | 0.117 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.025 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.078 | 0.094 | 0.128 | 0.154 |
| 9 | починок Вознесенский |  | 0.248 | 0.427 | 230 | 0.057 | 0.068 | 0.098 | 0.118 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
|  | Поливочные нужды |  |  |  | 50 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.026 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.075 | 0.090 | 0.129 | 0.155 |
| 0 | ВСЕГО |  | 3.880 | 5.400 |  | 1.176 | 1.411 | 1.636 | 1.963 |

| Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) | Норма водопотреб. л/сут. чел. | Первый этап тыс. куб. м/сут | Расчётный срок тыс. куб. м/сут |
|  |  |  | Первый этап | Расчётный срок |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | дер. Шабердино |  | 1.362 | 1.684 | 230 | 0.313 | 0.376 | 0.387 | 0.465 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.031 | 0.038 | 0.039 | 0.046 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.345 | 0.414 | 0.426 | 0.511 |
| 2 | село Люкшудья |  | 1.371 | 1.684 | 230 | 0.315 | 0.379 | 0.387 | 0.465 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.032 | 0.038 | 0.039 | 0.046 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.347 | 0.416 | 0.426 | 0.511 |
| 3 | дер. Люкшудья |  | 0.203 | 0.439 | 230 | 0.047 | 0.056 | 0.101 | 0.121 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.012 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.051 | 0.062 | 0.111 | 0.133 |
| 4 | дер. Старый Сентег |  | 0.161 | 0.226 | 230 | 0.037 | 0.044 | 0.052 | 0.062 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.041 | 0.049 | 0.057 | 0.069 |
| 5 | дер. Чужьялово |  | 0.154 | 0.228 | 230 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.063 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.039 | 0.047 | 0.058 | 0.069 |
| 6 | дер. Пестовка |  | 0.016 | 0.016 | 230 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| 7 | починок Михайловский |  | 0.106 | 0.273 | 230 | 0.024 | 0.029 | 0.063 | 0.075 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.027 | 0.032 | 0.069 | 0.083 |
| 8 | починок Майский |  | 0.258 | 0.422 | 230 | 0.059 | 0.071 | 0.097 | 0.117 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.065 | 0.078 | 0.107 | 0.128 |
| 9 | починок Вознесенский |  | 0.248 | 0.427 | 230 | 0.057 | 0.068 | 0.098 | 0.118 |
|  | Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0.063 | 0.075 | 0.108 | 0.130 |
|  | ВСЕГО |  | 3.880 | 5.400 |  | 0.982 | 1.178 | 1.366 | 1.639 |

Противопожарные мероприятия.

Для  обеспечения  надёжного  пожаротушения  данной  территории  необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоёмов и пожарных резервуаров.  Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для  наружного  пожаротушения  на  сетях  водоснабжения  предусмотреть  гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84, табл.5. Расчётное количество одновременных пожаров —2,  расход воды на наружное пожаротушение -15л/с.

### 5.2. Водоотведение.

Действующих очистных сооружений хозбытовой канализации в МО нет. В д.Шабердино имеются очистные пруды-отстойники для сбора канализационных стоков. Состояние удовлетворительное.

Обслуживаются:

- МБУ КК «Шабердинский»

- Администрация муниципального образования «Шабердинское»

- школа

- детский сад

- приют

- многоквартирный дом № 25

- многоквартирный дом № 30

- почта

- общежитие ООО СХП «Леон»

- двухквартирные дома по ул. 40 лет Победы

- двухквартирные дома по ул. Гагарина

- двухквартирные дома по ул. Дачная

- двухквартирные дома по ул. Мира

Существующие сети канализации (протяжённость 2,5 км) в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, являются бесхозными и требуют реконструкции. Промышленные предприятия не имеют собственных локальных очистных сооружений.

Усадебная застройка, не имеет централизованную систему водоотведения. В каждом дворе оборудованы выгребные ямы для сбора хозяйственно-бытовых стоков с последующей откачкой ассенизаторской машиной.

На основании СП 32.13330.2012, (СНиП 2.04.01-85*) расчётное количество бытовых сточных вод следует принимать равным расчётному водопотреблению без учёта расхода воды на полив территорий и зелёных насаждений. Количество стоков по МО «Шабердинское» составит:

Расчётный срок  = 1639 м3/сут

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

- реконструкция канализационных сетей и сооружений для районов жилой застройки. Проектом предлагается строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой производительностью 400 м3/сут  у реки Люк, для обеспечения д. Шабердино, с.Люкшудья и д. Люкшудья. Место расположения станции полной биологической очистки показано условно, точное расположение и мощности будут уточнены проектом водоотведения на следующих стадиях проектирования;

- предусмотреть строительство системы водоотведения поверхностного стока в населённых пунктах (лотки и очистные сооружения),

- канализование в населённых пунктов должно проводится согласно разработанным проектам планировки территории. Очистка бытовых стоков в населённых пунктах возможна на индивидуальных очистных сооружениях с установкой их на каждом участке, при этом обязательно уточнять гидрогеологию.

Схема водоснабжения и водоотведения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

### 5.3. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение потребителей МО осуществляется природным газом от ГРС «Азино» на газопроводе-отводе от МПГ «Ямбург-Тула» через систему существующих и проектируемых газопроводов низкого давления и проектируемых газорегуляторных пунктов ГРП, согласно схеме газоснабжения Завьяловского района.

Природный газ используется  в жилой застройке – для целей пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. В  коммунально-бытовых  котельных  основным  видом  топлива  является природный газ.

Схема газоснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Схему газопроводов принять тупиковой, многоступенчатой:

1 ступень - газопроводы I категории (давление свыше 0.6МПа до 1.2МПа) от АГРС до головных газорегуляторных пунктов (ГГРП);

2  ступень  -  газопроводы  II  категории  (давлением  свыше  0.3МПа  до  0.6МПа)  от головных газорегуляторных пунктов до газорегуляторных пунктов типа ША-Б;

3  ступень  -  газопроводы  низкого  давления  (давлением  до  0.003МПа)  от газорегуляторных пунктов типа ША-Б до потребителей.

Потребителями природного газа является население жилых домов с наличием газовой плиты и газового водонагревателя.

Учитывая рост газопотребления предлагается выполнить корректировку схемы газоснабжения МО. Схема газоснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с требованием СНиП 42.01-2002 и СП 42-101-2003 требуемый объём газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупнённым показателям из расчёта 300 м3/год на чел. Данный укрупнённый показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма. Отдельный расчёт на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объёмов газопотребления жителями поселения.

Укрупнённый перспективный объём газопотребления МО (с учётом существующей застройки) составит:

- 1-й этап    1 164 066 м3/год

- расчётный срок   1 620 023 м3/год

| Укрупнённый расчёт объёма газа |
| --- |
| № | Населённый пункт | Население (человек) | Перспективный объём газопотребления м3/год на человека (с учётом существующей застройки) |
|  |  | сущ. | 1-й этап | расч.срок | сущ. | 1-й этап | расч.срок |
| 1 | дер. Шабердино | 1 047 | 1 362 | 1 684 | 314 100 | 408 643 | 505 319 |
| 2 | село Люкшудья | 1 148 | 1 371 | 1 684 | 344 400 | 411 424 | 505 187 |
| 3 | дер. Люкшудья | 19 | 203 | 439 | 5 700 | 60 908 | 131 785 |
| 4 | дер. Старый Сентег | 116 | 161 | 226 | 34 800 | 48 368 | 67 812 |
| 5 | дер. Чужьялово | 97 | 154 | 228 | 29 100 | 46 339 | 68 473 |
| 6 | дер. Пестовка | 16 | 16 | 16 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 7 | починок Михайловский | 9 | 106 | 273 | 2 700 | 31 925 | 81 894 |
| 8 | починок Майский | 29 | 258 | 422 | 8 700 | 77 260 | 126 740 |
| 9 | починок Вознесенский | 17 | 248 | 427 | 5 100 | 74 400 | 128 011 |
|  | Итого | 2 498 | 3 880 | 5 400 | 749 400 | 1 164 066 | 1 620 023 |

### 5.4. Теплоснабжение.

Раздел выполнен с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*).

Тепловыми источниками существующих систем теплоснабжения являются котельные, работающие на природном газе (резервное топливо – уголь) и угле.

На территории муниципального образования имеется три котельные, которые обслуживает ООО «Бытовик».

Теплоснабжение зданий с применением централизованных систем осуществляется

в д.Шабердино:

- Котельная «Прометей», подключены часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия:

- МБУ КК «Шабердинский»

- администрация муниципального образования «Шабердинское»

- школа

- детский сад

- приют

- многоквартирный дом № 25

- многоквартирный дом № 30

- почта

- общежитие ООО СХП Леон

в с.Люкшудья:

- Котельная школы  - «Люкшудьинская ООШ»

- Котельная детского сада - Люкшудьинский детский сад

Основные производственно-технические показатели по котельным

| № п/п | Место расположения котельной, принадлежность (населённый пункт, предприятие) | Кол-во котлов, шт | Установлен. мощность, кВт | Протяжённость присоединённых тепловых сетей, м | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д.Шабердино |
| 1 | Котельная «Прометей» | 3 | 2,59 | 940 (в двухтрубном исчислении) | газ |
| с.Люкшудья |
| 2 | Котельная школы | 2 | 0.8 | 161 (в двухтрубном исчислении) | «твёрдое топливо», дрова |
| 3 | Котельная детского сада | 2 | 0.6 | 24 (в двухтрубном исчислении) | «твёрдое топливо», дрова |

Протяжение тепловых сетей составляет 1,12 км, прокладка тепловых сетей надземная и подземная, диаметр труб 100 мм. Котельные школы и детского сада нуждаются в реконструкции.

Трубопроводы теплотрасс проложены частично на опорах, частично подземно в непроходных каналах

Теплоснабжение жилых и общественных зданий и учреждений осуществляется по смешанной схеме, включающей централизованное теплоснабжение и индивидуальные источники, работающие на твёрдом и газообразном топливе.

Теплоснабжение усадебной индивидуальной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение жилого фонда отсутствует.

Не газифицированная часть жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твёрдом топливе.

Для решения существующих проблем в работе тепловых сетей и повышения эффективности их работы необходимо:

- перевод источников теплоты на природный газ;

- проведение реконструкции (замены) тепловых сетей системы теплоснабжения

- проведение наладки тепловых сетей;

- плановая замена изоляции трубопроводов на отдельных участках тепловых сетей с целью доведения потерь тепловой энергии при её транспортировке до нормативного уровня;

- проведение испытаний и тех. освидетельствование согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 года №115»;

- установка тепловых счётчиков у наиболее крупных потребителей.

- перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

Проектом генерального плана  предлагается выполнение «Схемы теплоснабжения МО «Шабердинское». Схема должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предусматривается размещение на территории муниципального образования объектов нового индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжение секционной застройки должна решаться на основании проекта планировки, теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Ожидаемые потребности тепла для нового строительства подсчитаны по укрупнённым показателям и удельным характеристикам с учётом применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и энергосберегающими мероприятиями.

| Прогнозируемые потребности тепла для нужд ЖКС по очерёдности строительства в МО. |
| --- |
| Потребитель | Первый этап | Расчётный срок |
|  | Население (тыс.чел.) | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла Отопление Гкал/час | Расход тепла ГВС Гкал/час | Всего Гкал/час | Население (тыс.чел.) | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла Отопление Гкал/час | Расход тепла ГВС Гкал/час | Всего Гкал/час |
| Застройка в т.ч. | 3.880 | 69.50 | 12.13 | 2.40 | 14.53 | 5.400 | 96.00 | 16.92 | 3.34 | 20.26 |
| Сохраняемый жилой фонд | 2.461 | 44.08 | 8.26 | 1.52 | 9.79 | 3.681 | 65.44 | 12.27 | 2.28 | 14.55 |
| Малоэтажная застройка | 0.949 | 16.99 | 3.18 | 0.59 | 3.77 | 0.956 | 16.99 | 3.18 | 0.59 | 3.78 |
| Усадебная застройка | 1.512 | 27.09 | 5.08 | 0.94 | 6.01 | 2.725 | 48.45 | 9.08 | 1.69 | 10.77 |
| Новое строительство | 1.419 | 25.42 | 3.87 | 0.88 | 4.75 | 1.719 | 30.56 | 4.65 | 1.06 | 5.72 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 1.419 | 25.42 | 3.87 | 0.88 | 4.75 | 1.719 | 30.56 | 4.65 | 1.06 | 5.72 |
| Прогнозируемые потребности тепла для нужд ЖКС по населённым пунктам и по очерёдности строительства в МО. |
| Потребитель | Первый этап | Расчётный срок |
|  | Население (тыс.чел.) | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла Отопление Гкал/час | Расход тепла ГВС Гкал/час | Всего Гкал/час | Население (тыс.чел.) | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла Отопление Гкал/час | Расход тепла ГВС Гкал/час | Всего Гкал/час |
| дер. Шабердино | 1.362 | 24.40 | 4.26 | 0.84 | 5.10 | 1.684 | 29.94 | 5.28 | 1.04 | 6.32 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.864 | 15.47 | 2.90 | 0.53 | 3.44 | 1.148 | 20.41 | 3.83 | 0.71 | 4.54 |
| Малоэтажная застройка | 0.333 | 5.96 | 1.12 | 0.21 | 1.32 | 0.298 | 5.30 | 0.99 | 0.18 | 1.18 |
| Усадебная застройка | 0.531 | 9.51 | 1.78 | 0.33 | 2.11 | 0.850 | 15.11 | 2.83 | 0.53 | 3.36 |
| Новое строительство | 0.498 | 8.93 | 1.36 | 0.31 | 1.67 | 0.536 | 9.53 | 1.45 | 0.33 | 1.78 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.498 | 8.93 | 1.36 | 0.31 | 1.67 | 0.536 | 9.53 | 1.45 | 0.33 | 1.78 |
| село Люкшудья | 1.371 | 24.56 | 4.29 | 0.85 | 5.14 | 1.684 | 29.94 | 5.28 | 1.04 | 6.32 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.870 | 15.58 | 2.92 | 0.54 | 3.46 | 1.148 | 20.41 | 3.83 | 0.71 | 4.54 |
| Малоэтажная застройка | 0.335 | 6.00 | 1.13 | 0.21 | 1.33 | 0.298 | 5.30 | 0.99 | 0.18 | 1.18 |
| Усадебная застройка | 0.534 | 9.57 | 1.79 | 0.33 | 2.13 | 0.850 | 15.11 | 2.83 | 0.53 | 3.36 |
| Новое строительство | 0.502 | 8.99 | 1.37 | 0.31 | 1.68 | 0.536 | 9.53 | 1.45 | 0.33 | 1.78 |
| Малоэтажная застройка | 0.502 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.502 | 8.99 | 1.37 | 0.31 | 1.68 | 0.536 | 9.53 | 1.45 | 0.33 | 1.78 |
| дер. Люкшудья | 0.203 | 3.64 | 0.63 | 0.13 | 0.76 | 0.439 | 7.81 | 1.38 | 0.27 | 1.65 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.129 | 2.31 | 0.43 | 0.08 | 0.51 | 0.299 | 5.32 | 1.00 | 0.19 | 1.18 |
| Малоэтажная застройка | 0.050 | 0.89 | 0.17 | 0.03 | 0.20 | 0.078 | 1.38 | 0.26 | 0.05 | 0.31 |
| Усадебная застройка | 0.079 | 1.42 | 0.27 | 0.05 | 0.31 | 0.222 | 3.94 | 0.74 | 0.14 | 0.88 |
| Новое строительство | 0.074 | 1.33 | 0.20 | 0.05 | 0.25 | 0.140 | 2.49 | 0.38 | 0.09 | 0.46 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.074 | 1.33 | 0.20 | 0.05 | 0.25 | 0.140 | 2.49 | 0.38 | 0.09 | 0.46 |
| дер. Старый Сентег | 0.161 | 2.89 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.226 | 4.02 | 0.71 | 0.14 | 0.85 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.102 | 1.83 | 0.34 | 0.06 | 0.41 | 0.154 | 2.74 | 0.51 | 0.10 | 0.61 |
| Малоэтажная застройка | 0.039 | 0.71 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.040 | 0.71 | 0.13 | 0.02 | 0.16 |
| Усадебная застройка | 0.063 | 1.13 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 0.114 | 2.03 | 0.38 | 0.07 | 0.45 |
| Новое строительство | 0.059 | 1.06 | 0.16 | 0.04 | 0.20 | 0.072 | 1.28 | 0.19 | 0.04 | 0.24 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.059 | 1.06 | 0.16 | 0.04 | 0.20 | 0.072 | 1.28 | 0.19 | 0.04 | 0.24 |
| дер. Чужьялово | 0.154 | 2.77 | 0.48 | 0.10 | 0.58 | 0.228 | 4.06 | 0.72 | 0.14 | 0.86 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.098 | 1.75 | 0.33 | 0.06 | 0.39 | 0.156 | 2.77 | 0.52 | 0.10 | 0.61 |
| Малоэтажная застройка | 0.038 | 0.68 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.040 | 0.72 | 0.13 | 0.03 | 0.16 |
| Усадебная застройка | 0.060 | 1.08 | 0.20 | 0.04 | 0.24 | 0.115 | 2.05 | 0.38 | 0.07 | 0.46 |
| Новое строительство | 0.057 | 1.01 | 0.15 | 0.03 | 0.19 | 0.073 | 1.29 | 0.20 | 0.04 | 0.24 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.057 | 1.01 | 0.15 | 0.03 | 0.19 | 0.073 | 1.29 | 0.20 | 0.04 | 0.24 |
| дер. Пестовка | 0.016 | 0.29 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.016 | 0.28 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.010 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.011 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| Малоэтажная застройка | 0.004 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Усадебная застройка | 0.006 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.008 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| Новое строительство | 0.006 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.005 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.006 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.005 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| починок Михайловский | 0.106 | 1.91 | 0.33 | 0.07 | 0.40 | 0.273 | 4.85 | 0.86 | 0.17 | 1.02 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.067 | 1.21 | 0.23 | 0.04 | 0.27 | 0.186 | 3.31 | 0.62 | 0.12 | 0.74 |
| Малоэтажная застройка | 0.026 | 0.47 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.048 | 0.86 | 0.16 | 0.03 | 0.19 |
| Усадебная застройка | 0.041 | 0.74 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.138 | 2.45 | 0.46 | 0.09 | 0.54 |
| Новое строительство | 0.039 | 0.70 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.087 | 1.54 | 0.24 | 0.05 | 0.29 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.039 | 0.70 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.087 | 1.54 | 0.24 | 0.05 | 0.29 |
| починок Майский | 0.258 | 4.61 | 0.81 | 0.16 | 0.96 | 0.422 | 7.51 | 1.32 | 0.26 | 1.59 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.163 | 2.93 | 0.55 | 0.10 | 0.65 | 0.288 | 5.12 | 0.96 | 0.18 | 1.14 |
| Малоэтажная застройка | 0.063 | 1.13 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 0.075 | 1.33 | 0.25 | 0.05 | 0.30 |
| Усадебная застройка | 0.100 | 1.80 | 0.34 | 0.06 | 0.40 | 0.213 | 3.79 | 0.71 | 0.13 | 0.84 |
| Новое строительство | 0.094 | 1.69 | 0.26 | 0.06 | 0.32 | 0.134 | 2.39 | 0.36 | 0.08 | 0.45 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.094 | 1.69 | 0.26 | 0.06 | 0.32 | 0.134 | 2.39 | 0.36 | 0.08 | 0.45 |
| починок Вознесенский | 0.248 | 4.44 | 0.78 | 0.15 | 0.93 | 0.427 | 7.59 | 1.34 | 0.26 | 1.60 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0.157 | 2.82 | 0.53 | 0.10 | 0.63 | 0.291 | 5.17 | 0.97 | 0.18 | 1.15 |
| Малоэтажная застройка | 0.061 | 1.09 | 0.20 | 0.04 | 0.24 | 0.076 | 1.34 | 0.25 | 0.05 | 0.30 |
| Усадебная застройка | 0.097 | 1.73 | 0.32 | 0.06 | 0.38 | 0.215 | 3.83 | 0.72 | 0.13 | 0.85 |
| Новое строительство | 0.091 | 1.62 | 0.25 | 0.06 | 0.30 | 0.136 | 2.41 | 0.37 | 0.08 | 0.45 |
| Малоэтажная застройка | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усадебная застройка | 0.091 | 1.62 | 0.25 | 0.06 | 0.30 | 0.136 | 2.41 | 0.37 | 0.08 | 0.45 |
| Итого: | 3.880 | 69.50 | 12.13 | 2.40 | 14.53 | 5.400 | 96.00 | 16.92 | 3.34 | 20.26 |

### 5.5. Электроснабжение.

На территории сельского поселения находится подстанция ПС 35/10 кВ Шабердино.

Электроснабжение муниципального образования по уровню напряжения 10 кВ осуществляется от сетей ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Удмуртэнерго".

Электроснабжение по уровню напряжения 0,4 кВ от сетей филиала  "Удмуртэнерго", сетей ООО "Электрические сети Удмуртии" и ООО «Завьяловоэнерго».

Объекты электроснабжения (ТП/%-загруженности), находящиеся территории муниципального образования:

На балансе ПО ЮЭС филиала "Удмуртэнерго".

Фидер №1:

д.Шабердино

- №200-160кВА/94%, №203-160кВА/91%, №205-250кВА/70%, №206-160кВА/40%, №635-100кВА/94%

Фидер №2:

д.Люкшудья

- №220-100кВА/44%, №1069-160кВА/10%.

Фидер №5:

д.Старый Сентег

- №237-160кВА/92%, №240-100кВА/97%.

Фидер №10:

д.Старый Сентег

- №175-160кВА/54%, №261-100кВА/40%.

д.Чужьялово

- №258-160кВА/99%,

поч.Вознесенский

№255-63кВА/103%.

Фидер №11:

д.Шабердино

- №208-60кВА/101%.

Согласно данных ПО ЮЭС филиала "Удмуртэнерго", загрузка мощностей силового оборудования по муниципальному образованию составляет 73,5%.

На балансе ООО "Электрические сети Удмуртии" находятся следующие объекты электроснабжения, (ТП/%-загруженности).

д. Шабердино КТП913-100 Ква/44%, КТП916-100 Ква/43%.

На балансе ООО «Завьяловоэнерго».

Фидер №1:

д.Шабердино

- №196-400кВА/60%, №199-400кВА/50%

Фидер №2:

д.Люкшудья

- №219-100кВА/60%.

Фидер №2:

с.Люкшудья

- №220-100кВА/60%.

Фидер №1:

починок Майский

- №198-160кВА/65%.

д.Пестовка

- №40-63кВА/99%.

Согласно данных ООО «Завьяловоэнерго». загрузка мощностей силового оборудования по муниципальному образованию составляет 65,6%.

Расположение существующих ТП смотри на основном листе генерального плана.

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СНиП П-60-75*, СНиП 2.07.01-89*) с учётом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, СН 543-82.

Укрупнённый показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. из РД 34.20.185-94 и составляет 0,93 кВт/чел, показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

| Перспективный объём электропотребления |
| --- |
| № | Населённый пункт | Население (человек) | кВт/чел (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |
|  |  | сущ. | 1-й этап | расч.срок | сущ. | 1-й этап | расч.срок |
| 1 | дер. Шабердино | 1047 | 1 362 | 1 684 | 1 119,8 | 1 456,8 | 1 801,5 |
| 2 | село Люкшудья | 1148 | 1 371 | 1 684 | 1 227,8 | 1 466,7 | 1 801,0 |
| 3 | дер. Люкшудья | 19 | 203 | 439 | 20,3 | 217,1 | 469,8 |
| 4 | дер. Старый Сентег | 116 | 161 | 226 | 124,1 | 172,4 | 241,7 |
| 5 | дер. Чужьялово | 97 | 154 | 228 | 103,7 | 165,2 | 244,1 |
| 6 | дер. Пестовка | 16 | 16 | 16 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 7 | починок Михайловский | 9 | 106 | 273 | 9,6 | 113,8 | 292,0 |
| 8 | починок Майский | 29 | 258 | 422 | 31,0 | 275,4 | 451,8 |
| 9 | починок Вознесенский | 17 | 248 | 427 | 18,2 | 265,2 | 456,4 |
|  | Итого | 2 498 | 3 880 | 5 400 | 2 671,6 | 4 149,9 | 5 775,4 |

Удельные  расчётные  нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на  природном газе.

Количество ТП и мощность устанавливаемых трансформаторов определить на последующих стадиях проектирования (проектами планировок новых территорий) по суммарной расчётной нагрузке зданий и допустимой перегрузке трансформаторов в аварийном режиме.

Установленная мощность общественных зданий выбирается по типовым проектам или их аналогам. Проектируемые жилые дома относятся к III категории электроснабжения. Существующие и проектируемые АТС, ВНС, КНС, д/сады, клубы – II категории электроснабжения.

Электроприемники II категории электроснабжения рекомендуется обеспечивать от 2-х независимых взаиморезервирующих источников.

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ, с заземлённой нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются кабельными в земляной траншее.

Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить  (СИП)  проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

Проектируемые сети 10 кВ и ТП на генеральном плане МО показаны условно. Схема электроснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования. Источники электроснабжения проектируемого строительства в МО определить при получении технических условий на подключение нагрузки.

### 5.6. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

-  телефонную связь общего пользования;

-  мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

-  цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

-  эфирное радиовещание;

-  телевизионное вещание.

В настоящее время телефонизация МО осуществляется от стационарной АТС -50/200 №№, смонтированная ёмкость - 150№№, из них задействовано 123№№ , в резерве 27№№

Потребность в телефонах на новое строительства при  коэффициенте  семейности  3 и исходя из 100% телефонизации составит:

Первый этап = 500 номеров, расчётный срок  = 1000 номеров.

Схема телефонизации населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Для населённых пунктов МО удалённых от центра, проектом предлагается использование для них комплекса оборудования беспроводной телефонной связи «РИТАЛ-МУЛЬТИ» на 100 абонентов (радиотелефонная связь). Базовый блок комплекса устанавливается в помещении АТС, абонентские блоки в домах абонентов. Абонентский блок представляет собой «радиорозетку», для подключения телефонного аппарата (носимый и стационарный), факса, модема.

Количество абонентов «РИТАЛ-МУЛЬТИ» от 20 до 200, дальность действия 5-20 км.

На АТС рекомендуется установка блок-концентраторов «Huawei», которые обеспечат абонентам широкополосный доступ: телефон, интернет, телевидение.

В д.Шабердино предусматривается строительство антенно-мачтового сооружения сотовой связи (TELE-2).

В перспективе будет развиваться  в  селе  и  система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе стандарта  GSM.  Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи,  которое  начинает  составлять существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения площади  покрытия  территории  населённого  пункта  и  прилегающих  районов  сотовой  связью  с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

Доведение  программ  центральных  и  местных  радиовещательных  станций  до  населения предусматривается посредством перехода эфирного радиовещания в ДВ, СВ, КВ-диапазонов (аналоговый формат) в цифровое до 2015 года.

Телевизионное вещание

В  поселении  транслируются  центральные  и  региональные  программы.  В  перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма  спутниковых  каналов  и  значительного  повышения  качества  телевизионного  вещания. Развитие  системы  кабельного  телевидения  с  использованием  оптико-волоконной  техники  дадут возможность  предоставления  населению  различных  мультимедийных  услуг.  Планируется  ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства. Распоряжением  Правительства  РФ  от  21  сентября  2009  года  №1349-р  утверждена Концепция  федеральной  целевой  программы  "Развитие  телерадиовещания  в  Российской Федерации на 2009 - 2015 годы".

# 6.Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по МО «Шабердинское» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Земли поселения всего, в том числе: | Га | 18899,0 | 18999,0 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов | Га | 672,7 | 1179,3 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, внешнего транспорта, связи | Га | 302,4 | 559,0 |
| 1.4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | 2858,4 | 2089,2 |
| 1.5 | Садоводческие товарищества | Га | 180,5 | 180,5 |
| 1.6 | Лесные и древесно-кустарниковые массивы | Га | 621,6 | 621,6 |
| 1.7 | Лесные массивы (Гослесфонд) | Га | 14225,4 | 14225,4 |
| 1.8 | Земли водного фонда | Га | 33,4 | 33,4 |
| 1.9 | Земли специального назначения | Га | 4,6 | 10,6 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Всего, в том числе: | Чел. | 2498 | 5400 |
| 2.2 | Возрастная структура населения, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | Населения младше трудоспособного возраста | Чел. | 561 | 1212 |
|  |  | % | 22,4 | 22,4 |
| 2.2.2 | Население в трудоспособном возрасте | Чел. | 1479 | 3024 |
|  |  | % | 59,2 | 56 |
| 2.2.3 | Население старше трудоспособного возраста | Чел. | 458 | 1164 |
|  |  | % | 18.4 | 21,6 |
| 2.3 | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУЕКТОВ |  |  |  |
| 2.3.1 | Сельских населённых пунктов | Единиц | 9 | 9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | М2/чел. | 19,0 | 30,0 |
| 3.2 | Общий объём жилищного фонда в т.ч. по типу застройки: | Sобщ, м2 | 47636 | 189850 |
| 3.2.1 | - в многоквартирных домах | Sобщ , м2 | 16990 | 16990 |
| 3.2.2 | - в усадебных домах | Sобщ , м2 | 30646 | 172860 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.3.1 | Водопроводом | % |  | 100 |
| 3.3.2 | Теплом | % |  | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | Учащ. | 325 | 710 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 100 | 405 |
| 4.3 | Объекты здравоохранения (Врачебный пункт, ФАПы, Аптеки) | Посещений | 25 | 75 |
| 4.4 | Объекты торгового назначения | М2 торг. пл. | 540 | 1620 |
| 4.5 | Объекты общественного питания | Мест | 24 | 216 |
| 4.6 | Объекты культурно-досугового значения | Мест | 400 | 756 |
| 4.7 | Религиозно-культовые объекты | Объект |  |  |
| 4.8 | Объекты бытового обслуживания | Раб.мест |  | 38 |
| 4.9 | Открытые плоскостные сооружения | Га | 0,48 | 4.86 |
| 4.10 | Объекты спортивные и физкультурно-оздоровительного значения | М2 | 260 | 1080 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Автодороги |  |  |  |
| 5.1.1 | Протяжённость автодорог общего пользования. Всего, в том числе: | Км | 38,5 | 42,1 |
|  | - федеральные | Км | 17,2 | 17,2 |
|  | - региональные | Км | 11,6 | 11,6 |
|  | - межпоселковые | Км | 9,7 | 13,3 |
| 5.2 | Железные дороги. Всего, в том числе: | Км | 23,1 | 23,1 |
|  | - местная | Км | 15,6 | 15,6 |
|  | - подъездные пути | Км | 7,5 | 7,5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Максимальный среднесуточный расход водопотребления, в т.ч. | м3/ в сутки | 908,0 | 1963,0 |
| 6.1.3 | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ в сутки | 758,0 | 1639,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | м3/ в сутки | 758,0 | 1639,0 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений | м3/ в сутки | н/д | 400.0 |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | м3/год | 749 400 | 1 620 023 |
| 6.3.2 | Источники подачи газа |  | ГРС «Азино» |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | н/д | 20.26 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Перспективный объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт/чел | 2 671,6 | 5 775,4 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | Един. | 2 | 2 |

# 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Природные ЧС.

Опасными природными явлениями на территории МО «Шабердинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололёд и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведён в таблицу.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций природного характера

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |

Пожары.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих некоторую часть территории населённых пунктов. В засушливые периоды данные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары – проектом предусмотрена организация противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89*:

- расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоёмам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчёта прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-Строительство подъездов с твёрдым покрытием ко всем объектам защиты.

-Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

-Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки;

Техногенные ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению.

Согласно Распоряжению Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 № 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

Стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Населённые пункты МО являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Настоящим проектом выделены стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- Врачебная амбулатория;

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства

- Автозаправочные станции;

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы (в том числе проектируемые);

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера.

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального района.

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального района и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Заключительные положения.

Реализация Генерального плана муниципального образования – сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной  среды сельских поселений. Его успех определяется деятельностью районных властей, служб района, проектировщиков и в большей мере заинтересованности и включенности в эту деятельность сельских сообществ в целом.

Генеральный план муниципального образования является основной программой для разработки проекта планировки и создания рабочих проектов инженерных и транспортных систем, охраны окружающей среды.

Проведения комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий в административном центре двадцать первого века в русле общечеловеческих, духовных и культурных ценностей, содействует развитию экономики, открытости сельских населённых пунктов в дальнейшем формировании межрегиональных экономических и культурных связей.

Исходные данные.

1. Техническое задание на разработку генерального плана муниципального образования «Шабердинское» Завьяловского района Удмуртской Республики, утверждённое Главой Администрации МО «Шабердинское» 26.05.2014 года и согласованное Главой Администрации МО «Завьяловский район»  28.05.2014 года.

2. Сведения о жилом фонде МО «Шабердинское» Завьяловского района Удмуртской Республики на 01.01.2014 года.

3. Сведения о площадях земель МО «Завьяловский район» 01.012014 года.

4. Экспликация земель МО «Шабердинское» в черте населённых пунктов на 01.01.2014 года.

5. Справка о демографическом составе населения МО «Шабердинское» по населённым пунктам на 01.01.2014г.

6. Список предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Шабердинское» по состоянию на 01.01.2014г.

7. Список объектов соцкультбыта на территории МО «Шабердинское»

8. Информация о существующих водозаборных скважинах в МО «Шабердинское»

9. Письмо Макрорегионального филиала «Волга» филиал Удмуртской Республики от 06.06.2014г.

10. Письмо ООО «Ижевский завод керамических материалов» От 14.04.2014г.

11. Заявления собственников об изменении функциональных зон принадлежащих им участков

Приложения.

1.	Протокол публичных слушаний по рассмотрению Генерального плана МО «Шабердинское» Завьяловского  района Удмуртской Республики  от 15.01.2015 г.

2.	Решение Совета депутатов МО «Шабердинское»

«Об утверждении Генерального плана МО «Шабердинское»

от 26.02. 2015 г.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Общество с ограниченной ответственностью.

Проектно – изыскательская фирма

«АРХИП»

--------------------------------------------------------------------------------------------

г.Ижевск, ул. В.Сивкова, 105,

тел. факс   52 76 91

тел. 50 97 49

e-mail: pif-arhip@izh.com